## Slide 2
Die Teilnehmer müssen die Grundzüge des Einsatzablaufes gemäß FwDV 500 erklären können.
Aufgabenverteilung
Allgemeine Maßnahmen
Besondere Maßnahmen (Menschenrettung, Gefahrenbegrenzung)
Ziel:

## Slide 4
Sinn und Zweck:
Ausbildung ABC
B-Gefahren

## Slide 5
Quellen:
FwDV 500, FwDV 2
Lernstoffmappe ABC NRW
Eigene Unterlage
Im Internet

## Slide 6
Zeit:
45 min

## Slide 7
ABC Zug Verpuffung im Bio Labor, Industriestraße 62, Neu- Tsellis

## Slide 9
http://www.mario-hartlieb.com/news/richtige-schnittfuhrung-ganzpraparat-beispiel-gams, 05.10.16
GAMS- Regel
Gefahren erkennen
Absperren
Menschenrettung durchführen
Spezialkräfte alarmieren

## Slide 10
Gefahrenbereich erkunden
Gefahrenbereich absperren
Menschen in Sicherheit bringen
Schadenausbreitung verhindern

## Slide 11
Gefahren erkennen (Lagefeststellung)

## Slide 12
Gefahren erkennen (Lagefeststellung)
Gibt es einen Feuerwehrplan und/oder Einsatzplan für die Anlage?
11 Fragen die die Einsatzleitung klären sollte (FwDV 500 Kap. 3.3.1):
Um welche Materialien/ Mikroorganismen handelt es sich?
Welcher Risikogruppe sind sie zugeordnet?
Sind ansteckungsgefährliche Stoffe frei geworden?
Wie sind die Eigenschaften (Übertragungs- und Infektionswege, Überlebensbedingungen, Gefährlichkeit für Menschen, Tiere und Umwelt)?
In welcher Art und Menge liegen sie vor?

## Slide 13
Wo sind die Standorte von Kühl,- Gefrier,- und Brutschränken sowie Sicherheitswerkbänken?
Welcher Art und aus welchem Material sind die Aufbewahrungsbehälter?
Welcher Art der Desinfektion ist geeignet und wie ist vor Ort das Desinfektionsmittel?
Besteht die Gefahr der Ausbreitung z.B. durch Löschwasser oder über die Atmosphäre?
Gibt es Rückhalteeinrichtungen?
Wie funktioniert die Schleuse und das Lüftungssystem?
?
?
?
?

## Slide 14
Wahl der geeigneten Schutzkleidung

## Slide 15
Einsatzgrundsätze
Türen und Fenster nur öffnen wenn unbedingt erforderlich danach sofort wieder schließen
Geschlossene Behälter, Schränke mit unbekanntem Inhalt, Verpackungen nicht öffnen

## Slide 16
Schleusen nur nach Rücksprache mit einer fachkundigen Person deaktivieren.
Betreten und verlassen nur über vorhandene Schleusen

## Slide 17
Menschenrettung durchführen
Notes: Die gilt nicht bei Bio III mit der Risikogruppe 4

## Slide 19
Dekontamination (Desinfektion)
Was ist der Unterschied zu A- und C- Gefahrstoffen???

## Slide 20
Die Dauer der Dekontamination!!!
Beispiel Einwirkzeit:
Peressigsäure 2%; 5 Minuten
Notes: Bild Uhr: http://sr.photos3.fotosearch.com/bthumb/CSP/CSP993/k15548163.jpg, 02.12.16
Link auf der Uhr zur

## Slide 21
Notes: Quelle: (2007) BBK; Biologische Gefahren I; Handbuch zum Bevölkerungsschutz, S. 639

## Slide 22
Durchführung der Desinfektion
Große Flächen mittels eines Drucksprühgerät benetzen
Kleine Flächen mittels einer Scheuerwischdesinfektion behandeln
Desinfektionsmittel mäanderförmig mechanisch verteilen
Notes: Desinfektionsmittel mit wenig Druck auftragen um eine Kontaminationsverschleppung zu vermeiden
Bei Sichtbaren Verunreinigungen vorher ein bis zweimal per Wischdesinfektion reinigen

## Slide 23
Grundsätze nach FwDV 500
Ab Feuerwehr Gefahrengruppe ist eine Desinfektion durchzuführen.
Unterscheidung zwischen Haut/ Wunden und Material.
Bei ist nach der Grobreinigung die Schutzkleidung und das Gerät abzulegen.
Bei die gesamte Kleidung abzulegen.
Den Anweisungen fachkundiger Personen sind zu beachten.

## Slide 24
Vorreinigung
Abtropfbecken
Einarbeiten/ Einwirken
Entkleidungsplane
Duschen
Zelt

## Slide 26
Brandbekämpfung und Hilfeleistung
Schleusen dürfen nicht durch verlegte Schläuche außer Funktion gesetzt werden

## Slide 27
Brandbekämpfung und Hilfeleistung
Je nach Lage tragbare Löscher bevorzugen

## Slide 28
Brandbekämpfung und Hilfeleistung
Öffnen von Fenstern (Querbelüftung) nur nach Rücksprache mit einer fachkundigen Person
Entstehungsbrände, wenn möglich mit Kohlendioxid löschen.
Wasser sparsam verwenden.
Auf Löschwasserrückhaltung achten

## Slide 29
Besondere Einsatzsituationen
Kontaminationsverdächtige Personen müssen vor dem Verlassen des Gefahrenbereiches desinfiziert werden.
Kontaminationsverdächtiges Material verbleibt im Schwarzbereich der Dekontamination und wird ordnungsgemäß verpackt und gekennzeichnet.

## Slide 30
Versorgung von Verletzten
Verletzungen bei Einsatzkräften sind dem Einsatzleiter unverzüglich zu melden!
Personen die mit Erregern der Risikogruppe 4 in Kontakt gekommen sein könnten/ sind, sind zu isolieren und rettungsdienstlich zu versorgen.
Weitere Maßnahmen sind mit dem Gesundheitsamt oder geeignete Kompetenzzentren durchzuführen.
Meldung

## Slide 31
Ärztliche Überwachung und Nachsorge
Namentliche Erfassung
Mit besonderen Vorkommnissen
Notes: Bild Arzt: https://toskana99.files.wordpress.com/2011/08/arzt1.gif, 02.12.16

## Slide 32
Umgang mit Tieren
http://www.nationalgeographic.de/thumbnails/lightbox/14/97/00/maus-9714.jpg, 02.12.16
Tiere sind aus Tierhaltungsräumen nur nach Rücksprache mit einer fachkundigen Person zu retten!
Notes: Maus: http://www.nationalgeographic.de/thumbnails/lightbox/14/97/00/maus-9714.jpg, 02.12.16

## Slide 33
Notes: Von Benjamin Claaßen NABK

## Slide 34
Notes: Von Benjamin Claaßen NABK

## Slide 35
Notes: Von Benjamin Claaßen NABK

## Slide 36
Notes: Von Benjamin Claaßen NABK

## Slide 37
Notes: Von Benjamin Claaßen NABK

## Slide 38
Notes: Von Benjamin Claaßen NABK

## Slide 39
Notes: Von Benjamin Claaßen NABK

## Slide 40
Gibt es noch Fragen?
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!