## Slide 1
Ausbildungsziel:
Die Teilnehmer müssen wesentliche,
Gefahrstoffspezifische Wirkungen,
Eigenschutzmaßnahmen und Sofort-
hilfemaßnahmen
bei Schadstoffeinwirkung erklären und selbstständig notfallmäßige Dekontaminationsmaßnahmen durchführen können!

## Slide 2
<number>
Notes: <number>

## Slide 3
im einzelnen…
Gefahrstoffklassen,
spezifische Gefahren
Eigenschutzmaßnahmen
Einteilung von ABC-Gefahrstoffen in sog. Maßnahmengruppen
Erste-Hilfe-Maßnahmen

## Slide 4
Transportrecht
ADR-Anlagenband
Teil 2
Klassifizierung
Klasse 1
Explosive Stoffe u. Gegenstände m. Explosivstoff
Klasse 2
Gase
Klasse 3
Entzündbare flüssige Stoffe
Klasse 4
Entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzlich, desensib.
Klasse 5.1
Entzündend oxidierend wirkende Stoffe
Klasse 5.2
organische Peroxide
Klasse 6.1
Giftige Stoffe
Klasse 6.2
Ansteckungsgefährliche Stoffe
Klasse 7
Radioaktive Stoffe
Klasse 8
Ätzende Stoffe
Klasse 9
Verschiedene Stoffe und Gegenstände

## Slide 5
Definition der Klasse 7
Radioaktive Stoffe sind Stoffe, die Radionuklide enthalten, bei denen sowohl die Aktivitätskonzentration als auch die Gesamtaktivität je Sendung die in den Absätzen 2.2.7.7.2.1 bis 2.2.7.7.2.6 aufgeführten Werte übersteigt.

## Slide 6
Ionisationsmelder
Radioaktive Medikamente
Diagnosemittel
Radioaktiver Abfall
Geräte zur Heilbehandlung
Strahler für Schweißnahtkontrolle
Natürliche radioaktive Strahlung
natürliche Strahler

## Slide 7
Zerfall radioaktiver Stoffe
Die Zeit, in der die Hälfte eines
radioaktiven Stoffes zerfallen ist,
heißt Halbwertszeit T1/2 .
Element
Halbwertszeit
Thorium
1,4•1010 Jahre
Cäsium
30 Jahre
Polonium
3,0•10-7 Sekunden
Notes: <number>
In einer Zerfallsreihe radioaktiver Stoffe entsteht als Zerfallsprodukt eines Ausgangsnuklides (Mutternuklides) zunächst das Tochternuklid und daraus durch Zerfall das Enkelnuklid. Beispiel: Das bei der Spaltung entstehende Iod-137 (Mutternuklid) zerfällt über Xenon-137 (Tochter), Cäsium-137 (Enkel), Barium-137m (Urenkel) in das stabile Barium-137 (Ururenkel).
Thorium mit 232 Atommasse/90 Ordnungszahl
Cäsium mit 137/55
Polonium mit 212/84
Atommasse – Ordnungszahl = Anzahl der Neutronen

## Slide 8
> 0,2 µSv/h 0,17 – 0,2 µSv/h 0,14 – 0,17 µSv/h 0,11 – 0,14 µSv/h 0,08 – 0,11 µSv/h < 0,08 µSv/h
Strahlenexposition

## Slide 9
Ionisationsmelder
Medikamente
Diagnosemittel
Radioaktiver Abfall
Geräte zur Heilbehandlung
Materialprüfung
Radioaktive Strahlung
Brennelemente

## Slide 10
Alpha-Strahlung  Teilchenstrahlung
Beta- Strahlung  Teilchenstrahlung
Gamma- Strahlung  elektromagnetische Wellenstrahlung
Arten von Strahlung

## Slide 12
Einsatztaktik  4-A-Regel
Abstand halten
Notes: <number>
γ-Strahlung vglb. dem Licht einer Glühlampe und damit gleiches Ausbreitungsmodell…
Mit wachsendem Abstand, verteilt sich die Strahlung mehr und mehr.
Von der punktförmigen Quelle gehen die Strahlen geradlinig in alle Richtungen aus.
Aufgrund dieser Tatsache können nur solche die zweite Fläche treffen, die auch durch die erste Fläche gegangen sind.
Schlussfolgerung: die Anzahl der Strahlen ist gleich, nur verteilen sie sich auf immer größer werdende Fläche. Somit nimmt die Intensität ab!
Eigenschutz: Für Manipulationen am Strahler oder zur Bergung von radioaktiven Stoffen sind daher Hilfsmittel wie Ferngreifer, Schaufeln, … zu nutzen.

## Slide 13
Einsatztaktik  4-A-Regel
Abstand halten
α-Strahlung
Reichweite in Luft ca. 4-7cm
β-Strahlung
Reichweite in Luft ca. 1-2 m
γ-Strahlung
Reichweite in Luft bis zu mehreren km
Notes: <number>
γ-Strahlung vglb. dem Licht einer Glühlampe und damit gleiches Ausbreitungsmodell…
Mit wachsendem Abstand, verteilt sich die Strahlung mehr und mehr.
Von der punktförmigen Quelle gehen die Strahlen geradlinig in alle Richtungen aus.
Aufgrund dieser Tatsache können nur solche die zweite Fläche treffen, die auch durch die erste Fläche gegangen sind.
Schlussfolgerung: die Anzahl der Strahlen ist gleich, nur verteilen sie sich auf immer größer werdende Fläche. Somit nimmt die Intensität ab!
Eigenschutz: Für Manipulationen am Strahler oder zur Bergung von radioaktiven Stoffen sind daher Hilfsmittel wie Ferngreifer, Schaufeln, … zu nutzen.

## Slide 14
Einsatztaktik  4-A-Regel
Abschirmung nutzen
…durch ein Blatt Papier, ca. 0,1 mm dick
…durch ein Buch (5 cm) / Al ca. 0,5 mm
…durch Beton (1 m) / Pb ca. 20 cm
Notes: <number>

## Slide 15
Halbwertschichtdicke
1.HWS
2. HWS
3. HWS
4 .HWS
Notes: <number>
Um verschiedene Materialien hinsichtlich ihrer Schutzwirkung vergleichbar zu machen, gibt man als Maß für die Schutzwirkung ihre Halbwertschichtdicke für γ-Strahlung an.
Die Halbwertsdicke eines Mterials ist die Schichtdicke, die die Intensität eines durchtretenden Strahlenbündels um die Hälfte schwächt.
Bspw. Eisen mit 2,1 cm hat die gleiche Schutzwirkung wie 9cm Beton.
Jede weitere Halbwertschicht halbiert die Strahlungsintensität erneut um die Hälfte.
Daraus ergeben sich folgende Abschwächungen der Strahlungsintensität:
  1 Halbwertschichtdicke = ½
  2 HWS = ¼
  3 HWS = 1/8
  4 HWS = 1/16

## Slide 16
Beispiel gem. FwDV 500
Notes: <number>
Im Maßstab H0 bedeutet das  Gefahrenbereich 3,44 m //  Absperrbereich 11,5 m

## Slide 17
Es gibt keine MG 7 „Radioaktive Stoffe“!
dafür aber…
den Teil 2 – spezielle Richtlinien
2. Abschnitt: A-Einsatz ab Seite 40

## Slide 18
§
§
§
Quellenhinweise Rechtsgrundlagen
Atomgesetz
Strahlenschutzverordnung
ADR
DIN, EN ISO

## Slide 19
Fw.-Angehörige sind keine beruflich strahlenexponierte Personen
Angehörige der WF können spez. Vorschriften unterliegen
offene radioaktive Stoffe
umschlossene radioaktive Stoffe
Begriffsbestimmungen
Notes: <number>
Strahlenschutzverordnung; §3, Begriffstbestimmungen, Satz 2.29:
  Stoffe, offene und umschlossene radioaktive:
  Stoffe, offene radioaktive: Alle radioaktiven Stoffe mit Ausnahme der umschlossenen radioaktiven Stoffe;
  Stoffe, umschlossene radioaktive:
    Radioaktive Stoffe, die ständig von einer allseitig dichten, festen, inaktiven Hülle umschlossen oder in festen inaktiven Stoffen ständig so eingebettet sind, dass bei üblicher betriebsmäßiger Beanspruchung ein Austritt radioaktiver Stoffe mit Sicherheit verhindert wird; eine Abmessung muss mindestens 0,2 cm betragen;
Umschlossene Strahlenquelle
Ist eine Strahlenquelle (also meist ein radioaktiver Stoff) ständig von einer allseitigen, dichten und festen sowie inaktiven Hülle umgeben, so spricht man von einer umschlossenen Strahlenquelle. Die Hülle muss so ausgeführt sein, dass ein Austritt radioaktiver Stoffe bei normaler betriebsmäßiger
Beanspruchung mit Sicherheit verhindert wird. Mit dem Begriff "Hülle" ist also nicht die Verpackung gemeint. Vielmehr wird ein radioaktiver Stoff dauerhaft von einer Umhüllung (z. B. aus Stahl) eingeschlossen. Dadurch kann man die ionisierenden Strahlen nutzen, ohne eine Freisetzung des radioaktiven Stoffs befürchten zu müssen. Die meisten technisch genutzten Strahlenquellen sind umschlossen. Das Gegenteil einer umschlossenen Strahlenquelle ist eine offene Strahlenquelle.
Offene Strahlenquelle
Handelt es sich bei einer Strahlenquelle nicht um eine umschlossene Strahlenquelle, so spricht man von einer offenen Strahlenquelle.
Ein radioaktiver Stoff kann z. B. als Pulver, als Flüssigkeit oder als Gas vorliegen und stellt in dieser Form eine offene Strahlenquelle dar. Wo möglich vermeidet man die Verwendung von offenen Strahlenquellen wegen der Gefahr der Kontamination.
Das Gegenteil einer offenen Strahlenquelle ist eine umschlossene Strahlenquelle.

## Slide 20
Kennzeichnung
Notes: <number>
Strahlenzeichen nach Anlage IX der Strahlenschutzverordnung
Warnzeichen vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen (auch auf abschirmenden Behältern)
Neues Warnzeichen direkt an gefährlichen radioaktiven Strahlern

## Slide 21
Vorbereitende Maßnahmen
Einteilung von Bereichen mit ABC-Gefahrstoffen werden in der Einsatzvorbereitung entsprechend den durchzuführenden Maßnahmen in drei Gefahrengruppen eingeteilt:
Gefahrengruppe I
Gefahrengruppe II
Gefahrengruppe III
Notes: <number>

## Slide 22
Feuerwehr
Gefahrengruppe IA
Feuerwehr
Gefahrengruppe IIIA
Feuerwehr
Gefahrengruppe IIA
Feuerwehr
Gefahrengruppe IIA
Arten der Kennzeichnung
[Gefahr]

## Slide 23
Gefahrklasse 7 (GGVSE)
Verpackungen:
Transport:

## Slide 24
Transport, Aufbewahrung
Notes: <number>
Kennzeichnung von A - Versandstücken bzw. von Objekten mit ion. Strahlung Bei der Kennzeichnung von A – Versandstücken unterscheidet man zwischen mechanischem Schutz und Strahlenschutz.
Mechanischer SchutzA – Versandstücke werden hinsichtlich ihrer mechanischen Widerstandsfähigkeit wie folgt eingeteilt: 1. Freigestellte Versandstücke2. Industrieelle Versandstücke3. Typ A – Versandstücke4. Typ B – Versandstücke 5. Typ C – Versandstücke Die Versandstück – Arten unterliegen unterschiedlichen mechanischen Prüfbedingungen. Freigestellte Versandstücke haben die wenigste mechanische Widerstandsfähigkeit. Typ A – Versandstücke gelten als relativ unfallsicher. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass in Verbindung mit Störfällen die Abschirmung beschädigt werden kann. Typ – B und Typ – C Versandstücke sind unfallsicher. Auch bei extremen Störfällen kann davon ausgegangen werden, dass die Abschirmung dicht ist.Freigestellte und Industrieelle Versandstücke werden hinsichtlich des mechanischen Schutzes nicht gekennzeichnet. Der mechanische Schutz wird bei den Typ A, B und C Versandstücken auf dessen Außenseiten gekennzeichnet.

## Slide 25
Radioactive I
7
Inhalt ... ......
Aktivität .........
Kat.: II Gelb - 500 μSv/h
Kat.: I Weiß - 5 μSv/h
Radioactive II
7
Inhalt ... ......
Aktivität .........
TKZ
Radioactive III
7
Inhalt ... ......
Aktivität .........
TKZ
Kat.: III Gelb - 2000 μSv/h
1.
2.
3.
4.
5.
Notes: <number>
1 = Kategorie (Farbgebung und römische rote Ziffer)
2 = Bezeichnung des Radionuklides in vereinfachter Schreibweise
3 = Aktivitätsangabe in Bq
4 = Äquivalentdosisleistung in einem Meter Abstand x 10
5 = Gefahrenklasse
Die Transportkennzahl (TKZ) mit 10 multipliziert ergibt die in 1 m Entfernung von der Oberfläche der intakten Verpackung gemessenen Äquivalentdosisleitung in μSv/h.
Kritikalitätssicherheitskennzahl: Unter 50- keine Kettenreaktion möglich
Die Transportkategorien I – weiß // II – gelb // III – gelb entsprechen nicht der Einteilung in Gefahrengruppen!

## Slide 26
Fahrer eingeklemmt

## Slide 27
Erste-Hilfe
Bewusstsein
Atmung
Puls

## Slide 28
Dekontamination
Entfernen des strahlenden Materials von der Oberfläche
Feststellen von Intensität und Ausdehnung
Erstellen eines Protokolls
kurzlebige Nuklide – Abwägen  zeitlicher Faktor
Ablegen der Kleidung

## Slide 29
Gibt es noch Fragen?
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!