## Slide 1
Notes: <number>

## Slide 2
Lernziel
Die Teilnehmer müssen die Grundzüge des Einsatzablaufes gemäß FwDV 500 erklären können.
Dies beinhaltet u.a. die Aufgabenverteilung, allgemeine Maßnahmen sowie besondere Maßnahmen wie die Rettung von Personen bzw. Begrenzung stoffspezifischer Gefahren
Lagefeststellung,
Absperr- u. Sicherungsmaßnahmen
Besondere Maßnahmen zur Rettung und Begrenzung / Beseitigung stoffspezifischer Gefahren
Abschließende Maßnahmen
Notes: <number>

## Slide 3
<number>
Notes: <number>

## Slide 4
Vorbereitende Maßnahmen
Bereiche mit ABC-Gefahrstoffen werden bei der Einsatzvorbereitung entsprechend den durchzuführenden Maßnahmen in drei Gefahrengruppen eingeteilt:
Gefahrengruppe I:
Bereiche, in denen die Einsatzkräfte ohne Sonderausrüstung tätig werden dürfen. Zur Vermeidung einer Inkorporation soll jedoch Atemschutz getragen werden. Allgemeine Verhaltensregeln für den Einsatz in Industrieanlagen oder Laboratorien sind zu beachten.
Gefahrengruppe II:
Bereiche, in denen die Einsatzkräfte nur mit Sonderausrüstung und unter besonderer Überwachung und Dekontamination/Hygiene tätig werden dürfen.
Gefahrengruppe III:
Bereiche, in denen Einsatzkräfte nur mit Sonderausrüstung und unter besonderer Überwachung und Dekontamination/Hygiene tätig werden dürfen und deren Eigenart die Anwesenheit einer fachkundigen Person (siehe Teil II) notwendig macht, die während des Einsatzes die entstehende Gefährdung und die anzuwendenden Schutzmaßnahmen beurteilen kann.
Diese drei Gefahrengruppen werden je nach Zugehörigkeit des Gefahrstoffes mit dem Buchstaben A für radioaktive (IA, IIA, IIIA), B für biologische (IB, IIB, IIIB) und C für chemische Gefahrstoffe (IC, IIC, IIIC) unterschieden.
Notes: <number>

## Slide 5
Aufgaben im ABC-Einsatz
Gefahrenbereiche erkunden
Gefahrenbereiche absperren
Menschen in Sicherheit bringen
die Schadenausbreitung verhindern und Spezialkräfte alarmieren
Notes: <number>

## Slide 6
?
Notes: <number>

## Slide 7
Truppführerlernunterlage
Gefahren erkennen
Absperren
Menschenrettung
Spezialkräfte
Notes: <number>

## Slide 8
Anbringen der Warntafeln oder Gefahrzettel
Gefahren erkennen
Absperren
Menschenrettung
Spezialkräfte
Notes: <number>

## Slide 9
Kennzeichen in betrieblichen Bereichen
Gefahren erkennen
Absperren
Menschenrettung
Spezialkräfte

## Slide 10
Gefahrensymbole und Gefahrenbezeichnungen
Gefahren erkennen
Absperren
Menschenrettung
Spezialkräfte

## Slide 11
Einsatzmittel
Gefahren erkennen
Absperren
Menschenrettung
Spezialkräfte
Notes: <number>

## Slide 12
A wie Absperren
Gefahren erkennen
Absperren
Menschenrettung
Spezialkräfte
Notes: <number>

## Slide 13
M wie Menschenrettung
Gefahren erkennen
Absperren
Menschenrettung
Spezialkräfte

## Slide 14
S wie Spezialkräfte alarmieren
Gefahren erkennen
Absperren
Menschenrettung
Spezialkräfte

## Slide 15
Gliederung der Einsatzmaßnahmen bei ABC-Gefahrstoffen
Notes: <number>
Erstmaßnahmen sind in der Regel bei allen ABC-Einsätzen zunächst zu treffen. Diese Maßnahmen, zu de-
nen beispielsweise die Sicherstellung des Brandschutzes gehört, können auch durchgeführt werden, wenn
noch gar nicht bekannt ist um welchen Stoff es sich handelt.

## Slide 16
Ergänzende Maßnahmen
!

## Slide 17
Dekon-Matrix für die Feuerwehr

## Slide 18
Eingang
Ausgang
W
I
N
D
Notes: <number>

## Slide 19
Notdekontamination
Eine Nutzung des Not-Dekon-Platzes erfolgt wenn
Der Dekon-Platz der Stufe II noch nicht einsatzbereit ist sowie
Eine besondere Dringlichkeit besteht
z.B.: Beschädigung der Schutzausrüstung, Kontamination der Haut, Atemluftmangel, Verletzungen die sofort behandelt werden müssen!
In allen anderen Fällen ist der Dekon-Platz
der Stufe II zu nutzen!
Notes: <number>
Für Dekon-Trupp: mindestens Feuerwehr-Schutzkleidung und Filtergerät
Quelle: Tagungsband BrandO 2005, Dekontamination und Desinfektion im Feuerwehreinsatz, 02.03.2005, Jürgen Langenberg Feuerwehr Essen.

## Slide 20
Dekontamination/Desinfektion
Notes: <number>

## Slide 21
Dekontamination/Desinfektion
Notes: <number>
Die besonderen Hygienemaßnahmen sind vom Einsatzpersonal zu beachten. Nach der Grobdekontamination der Schutzkleidung haben die Einsatzkräfte bei Einsätzen in der Gefahrengruppe IIB Schutzkleidung und Gerät, bei Einsätzen in der Gefahrengruppe IIIB die gesamte Kleidung bei Verlassen des Gefahrenbereichs am Dekon-Platz abzulegen. Hände, Gesicht, Haare und benetzte Hautstellen sind zu desinfizieren und zu reinigen. Gegebenenfalls ist zu duschen. Die Anweisungen fachkundiger Personen sind zu beachten.

## Slide 22
Was sagt die FwDV 500 zum Einsatzablauf aus?

## Slide 23
Aufgaben im C-Einsatz
Gefahrenbereiche erkunden
Gefahrenbereiche absperren
Menschen in Sicherheit bringen
die Schadenausbreitung (insbesondere C-Gefahrstoffe) verhindern und Spezialkräfte alarmieren
Notes: <number>

## Slide 24
Gemäß FwDV 500…
„[…] grundsätzlich Aufgaben zur Sicherung der Einsatzstelle, Gefahrenabwehr und Dekontamination (hier: Desinfektion, Anm. des Autors) anfallen, ist die kleinste taktische Einheit an ABC-Einsatzstellen der Zug.
Nur kleine, im Risiko klar begrenzte und abgeschlossene ABC-Einsätze kann auch eine Gruppe ausreichend sein.
Die Gruppe
Der Zug
Notes: <number>
Zug, taktische Einheit, bestehend aus einem Zugtrupp ( Mannschaftsstärke 1/1/2) und zwei Gruppen (1/8); insgesamt also 1/3/18/22. Der Zugtrupp verfügt über einen KdoW. Wird der Zug um einen selbstständigen Trupp erweitert, spricht man vom erweiterten Zug (1/4/20/25).

## Slide 25
Die Gruppe
Die Gruppe im C-Einsatz
Die Gruppe kann selbstständig nur für die Durchführung der ersten Einsatzmaßnahmen oder Aufträgen kleineren Umfangs mit klar begrenztem Risiko eingesetzt werden!
Insbesondere ist der Einsatz von Körperschutz Form 2 und 3 ohne weitere Einheiten zur Deko und Personal für weitere Trupps unter CSA nicht möglich!
Notes: <number>

## Slide 26
Die Gruppe
Gruppenführer
Festlegen des Gefahrenbereiches
Erkundung außerhalb des Gefahrenbereiches
Kontaktierung von fachkundigen Personen
Überwachung des Einsatzes (Personal) sowie Verantwortung für das Betreten und Verlassen des Gefahrenbereiches
Nachforderung weiterer Kräfte  Dekon-Einheit sowie Isoliergeräte
Stehen PA und notwendige Schutzausrüstung (incl. Personal) nicht zur Verfügung, so ist der Einsatz rechtzeitig zu unterbrechen
Notes: <number>

## Slide 27
Die Gruppe
Maschinist
Unterstützung bei der Geräteentnahme
Unterstützung beim Anlegen der Sonderausrüstung
Atemschutzüberwachung
Notes: <number>

## Slide 28
Die Gruppe
Angriffstrupp
Rettung
ABC-Ersteinsatz
  Abdichten,
  Auffangen,
  Löschen,
  technische Hilfeleistung
TruppführerIn übernimmt ausführliche Kommunikation
Notes: <number>

## Slide 29
Die Gruppe
Schlauchtrupp
Ausrüstung mit persönl. Sonderausrüstung (wie A-Trupp) aber: Lungenautomat wird noch nicht an den Atemanschluss angeschlossen!
Markierung des Gefahrenbereiches; Überwachung von außerhalb
Notes: <number>

## Slide 30
Die Gruppe
Wassertrupp
Rettet
Bereitstellung (an der Grenze zum Gefahrenbereich) von notwendigen Geräten für die befohlenen Maßnahmen
Absicherung der E-Stelle außerhalb des Gefahrenbereiches, Vorbereitung und Durchführung einer evtl. Not-Desinfektion
Notes: <number>

## Slide 31
Die Gruppe
Melder
Verstärkt den Angriffstrupp auf Befehl des Gruppenführers
Notes: <number>

## Slide 32
Der Zug
Der Zug im C-Einsatz
Die Zug kann im ABC-Einsatz selbstständig für die Durchführung von begrenzten Aufträgen eingesetzt werden!
Notes: <number>

## Slide 33
Der Zug
Der Zugführer
Wertet die Erkundungsergebnisse aus und legt Beurteilungswerte fest.
Er ist dafür verantwortlich, dass der Gefahrenbereich
  nur mit Sonderausrüstung betreten
  und erst nach der Desinfektion verlassen wird.
Notes: <number>

## Slide 34
Der Zug
Der Gruppenführer z.b.V
beschafft Informationen über die Gefahrstoffe und berät beim Geräteeinsatz anhand der Beständigkeitslisten
Notes: <number>

## Slide 35
Der Zug
Gruppen, Staffeln, Trupps
die Aufgaben-Verteilung entspricht den Aufgaben einer Gruppe!
Notes: <number>

## Slide 36
Die Dekon-Staffel im ABC-Einsatz
Notes: <number>
Als Dekon-Einheit ist in der Regel eine Staffel ausreichend. Ist es an größeren Einsatzstellen erforderlich, mehr als eine Person gleichzeitig zu dekontaminieren, sind frühzeitig weitere Kräfte anzufordern.

## Slide 37
Der Staffelführer
Dekon
Angriffstrupp
Dekon
Wassertrupp
Dekon
Dekon-Staffel
Notes: <number>
Staffelführer: legt in Absprache mit dem Einsatzleiter den Ort des Dekon-Platzes fest, teilt das Dekon-Personal ein und ordnet notwendige Dekon-Maßnahmen ein. Er sorgt für die fachgerechte Verpackung und Kennzeichnung kontaminierten Materials oder in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und der Einsatzleitung für die fachgerechte Reinigung und Entsorgung.
A-Trupp: markiert den Dekon-Platz, sperrt diesen ab, sorgt bei Bedarf für dessen Beleuchtung und kennzeichnet den Weg dorthin. Unterstützung bei der Dekontamination nach Weisung durch den Staffelführer. Soweit erforderlich führt er die Desinfektion durch.
W-Trupp: richtet den Dekon-Platz ein. Truppmann arbeitet im Schwarzbereich, Truppführer arbeitet im Weißbereich
Ma: hilft den Trupps beim Anlegen der Ausrüstung und bei der Entnahme der Geräte. Er bedient die Aggregate außerhalb des Dekon-Platzes und dokumentiert die Dekontamination.
Feuerwehrschutzanzug, Gummihandschuhe, Stiefel, Atemanschluss (Vollmaske), Gummischürzen, Einweganzüge, div.
Personenduschen, Zelte, Reinigungsgeräte und Behälter zur Aufnahme kontaminierter Flüssigkeiten und sonstiger Materialien.
Auf Ver- und Entsorgung achten!
Verunreinigtes Wasser sind durch Fachfirmen zu entsorgen oder zu dekontaminieren. Zuständig für die Abwicklung ist die Fachbehörde.

## Slide 38
Erkundung u. Beurteilung
Neun Fragen
?
?
FwDV 500 Kapitel 4.3.1 „Einsatz“
Notes: <number>
Fragen vorlesen lassen und Fragen, was man darunter versteht?
1. Sind Gefahrstoffe freigeworden und wie groß ist die Freisetzungsrate?
2. In welcher Menge sind die Gefahrstoffe vorhanden?
3. Um welche C-Gefahrstoffe handelt es sich und welche Stoffe können durch Reaktion entstehen?
4. Welche chemischen/physikalischen und gefährlichen Eigenschaften haben die Stoffe?
5. Sind die Teile der Sonderausrüstung beständig gegen die konkret vorliegenden C-Gefahrstoffe?
6. Besteht bei gas-/dampfförmigen Stoffen die Gefahr der Hautresorption?
7.Können sich explosionsfähige Atmosphären bilden?
8. Sind Sprengstoffe vorhanden?
9. Sind Druckbehälter vorhanden?

## Slide 39
Erkundung u. Beurteilung
!
Notes: <number>
Kann im Verlauf eines Einsatzes nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass es zum direkten Kontakt mit C-Gefahrstoffen kommt, ist eine der Lage nach angemessene Schutzkleidung zu tragen.
Als geeignet sind insbesondere anzusehen:
IIC  mindestens Körperschutzform 1
IIIC  Körperschutzform 2 oder 3

## Slide 40
Abschließende Maßnahmen
Zum Abschluss des Einsatzes sind u.a. folgende Maßnahmen durchzuführen
Aufräumungsarbeiten
Übergabe der Einsatzstelle/des Gefahrenbereiches
Ausrüstung (Verpacken, Reinigen, ggf. Entsorgung)
bedarfsweise Überwachung der Einsatzkräfte

## Slide 41
Gibt es noch Fragen?
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!