## Slide 1: Stoffbezogene Maßnahmen C- Gefahrstoffe

## Slide 3
ABC-Gefahrstoffe sind:
radioaktive Stoffe (A-Gefahrstoffe)
biologische Stoffe (B-Gefahrstoffe)
chemische Stoffe (C-Gefahrstoffe)
Von ABC-Gefahrstoffen können Gefahren für Leben,
Gesundheit, Umwelt und Sachen ausgehen.

## Slide 4
Einteilung in Gefahrengruppen
Die umfangreiche Anwendung von C-Gefahrstoffen gestaltet eine Zuordnung
potentieller Einsatzbereiche zu Gefahrengruppen sehr schwierig.
Die Gefährdung der Einsatzkräfte hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, die erst aufgrund des aktuellen Ereignisses zu erkunden und abschließend zu beurteilen sind.
Als Einflussgrößen können genannt werden:
- Art, Aggregatzustand und Menge der aktuell vorhandenen Chemikalien;
- Menge der freigesetzten chemischen Stoffe oder Leckrate;
- Temperatur und Verdünnungsgrad der Stoffe;
- Brand des Stoffes oder Umgebungsbrand;
- Explosionsgefahr oder Gefahr einer heftigen chemischen Reaktion;
- Ausbreitung einer Kontamination (z. B. durch Löschwasser).

## Slide 5
Zuordnung in GG‘n ist sehr schwierig, vorerst nach allgemeinen Grundsätzen
Risiken, denen voraussichtlich mit Standardmitteln der Feuerwehr (Löschzug) zu
begegnen ist, sind in die Gefahrengruppe IC einzuordnen.
Risiken, welche voraussichtlich eine zusätzliche Sonderausrüstung erfordern, sind in
die Gefahrengruppe IIC einzuordnen.
Risiken, welche voraussichtlich nur mit Sonderausrüstung und einer externen
Fachberatung beherrschbar sind, sind in die Gefahrengruppe IIIC einzuordnen.
Bei dieser Einordnung sind auch der Ausbildungsstand und die technische
Ausstattung einer Feuerwehr zu berücksichtigen.

## Slide 6
In zweiter Linie ist das vorhandene Inventar an chemischen Stoffen zu berücksichtigen. Als Hilfsgrößen zur Beurteilung des Risikos können zusätzlich die Kriterien der zu-
ordnung der Stoffe zu Verpackungsgruppen I,II,III
(Gefährlichkeit jedoch in gegenläufiger Reihenfolge zur Gefahrengruppeneinteilung!) nach ADR/RID/GGVSE herangezogen werden, oder es kann auch auf die
Beförderungskategorien 0 bis 4 der ADR/RID/GGVSE zurückgegriffen werden.
Verpackungsgruppe:
Eine Gruppe, der gewisse Stoffe aufgrund ihres Gefahrengrades während der
Beförderung für Verpackungszwecke zugeordnet sind.
Die Verpackungsgruppen haben folgende Bedeutung:
Verpackungsgruppe I: Stoffe mit hoher Gefahr
Verpackungsgruppe II: Stoffe mit mittlerer Gefahr
Verpackungsgruppe III: Stoffe mit geringer Gefahr
Beförderungskategorie
Im ADR/RID/GGVSE werden gefährliche Güter den Beförderungskategorie 0, 1, 2, 3
oder 4 zugeordnet.
Die Gefährlichkeit nimmt von Beförderungskategorie 0 nach Beförderungskategorie 4 ab.

## Slide 7
Sonderausrüstung
Persönliche Sonderausrüstung
Aufgrund der stark unterschiedlichenchemischen/ Physika-
lischen Eigenschaften von C-Gefahrstoffen muss der Einsatz-
leiter über den Umfang der persönlichen Sonderausrüstung im konkreten Fall entscheiden.
Grundsätzlich ist im Einsatz mit gefährlichen chemischen Stoffen nicht unbedingt Atemschutz oder der Einsatz von Chemikalienschutzanzügen erforderlich.
Beispielsweise können bei Mineralöleinsätzen Gummi- oder Polymerhandschuhe, - stiefel und entsprechende Jacken oder Kleidung, die Öle nicht ins Gewebe aufnehmen, ausreichend sein. Bei Explosivstoffen kann auf die persönliche Sonder-
ausrüstung häufig ganz verzichtet werden.

## Slide 8
Umfang der Sonderausrüstung
Für eine Gruppe ist die persönliche Sonderausrüstung für mindestens sechs Einsatzkräfte vorzuhalten.
Von der sonstigen Sonderausrüstung sind für die Gruppe mindestens erforderlich:
- 6 Atemfilter ABEK2-P3 (Angriffstrupp, Sicherheitstrupp)
- 2 Filtergeräte mit Atemfilter ABEK2-P3 (Wassertrupp)
- 2 leichte Schutzanzüge (Wassertrupp)
- pH-Wert – Indikatoren, - Spürpulver/Spürpapier
- Öltestpapier, - Lecksuchspray, - Wassernachweispaste
- Prüfröhrchen mindestens für Stoffe nach vfdb-Richtlinie 10/01
- Explosionsgrenzen-Warngeräte
- 7 Handsprechfunkgeräte - geeignetes Absperrmaterial.
Je nach Länder-/Standortregelungen ist die Sonderausrüstung durch Arbeitsgeräte und Verbrauchsmaterialien zu ergänzen.

## Slide 9
Erkundung und Beurteilung
Die Lagefeststellung an Einsatzstellen mit C-Gefahrstoffen wird maßgeblich von Art, Menge und Eigenschaften der Gefahrstoffe bestimmt. Insbesondere sind folgende Fragen zu klären:
Sind Gefahrstoffe frei geworden und wie groß ist die Freisetzungsrate?
- In welcher Menge sind die Gefahrstoffe vorhanden?
Um welche C-Gefahrstoffe handelt es sich und welche Stoffe können durch Reaktion
entstehen?
Welche chemischen/physikalischen und gefährlichen Eigenschaften haben die Stoffe?
Sind die Teile der Sonderausrüstung beständig gegen die konkret vorliegenden
C-Gefahrstoffe?
- Besteht bei gas-/dampfförmigen Stoffen die Gefahr der Hautresorption?
- Können sich explosionsfähige Atmosphären bilden?
- Sind Sprengstoffe vorhanden?
- Sind Druckbehälter vorhanden?

## Slide 10
C-Gefahrstoffe werden auch als
- Gefahrstoffe,
- Gefahrgüter oder
- chemische Kampfstoffe
bezeichnet.
Zur Systematisierung der C-Gefahrstoffe wird üblicherweise die
Einteilung der gefährlichen Güter in Klassen nach Transportrecht
verwendet.
An dieser Einteilung orientiert sich auch die Zuordnung der
C-Gefahrstoffe in Maßnahmengruppen in der FwDV 500.

## Slide 11
Feuerwehr Gefahrengruppen
Vorgehen ohne Sonderausrüstung (nur mit PSA). Zur Vermeidung einer Inkorporation sollte Atemschutz getragen werden.
Vorgehen nur mit Sonderausrüstung (KSF 1 bis 3), besonderer Überwachung und Dekontamination/ Hygiene.
Handlung nach FGG II bei Transportunfällen.
Vorgehen nur mit Sonderausrüstung (KSF 2 oder 3), besonderer Überwachung, Dekontamination/ Hygiene und der Anwesenheit einer fachkundigen Person. Handlung nach FGG III bei terroristischen Lagen.
Notes: Das Atemschutzgerät gehört zur Sonderausrüstung.
Ebenso gehört zur Sonderausrüstung ein Mess- und Nachweisgerät

## Slide 12
nur für den ortsfesten Bereich
Bereiche:
Haushaltschemikalien bis 1000kg (Farben, Lacke, Spraydosen etc.)
Liegen nicht als Reinstoff, sondern als Gemisch vor.
Siehe: FwDV 500 S. 77 oder 65

## Slide 13
für den ortsfesten Bereich und Transportwesen
Bereiche:
C- Gefahrstoffe über 1000kg
(z.B. Kälteanlange mit Ammoniak, Anlagen mit Chlor)
Industriechemikalien in laborüblichen Mengen

## Slide 14
für den ortsfesten Bereich und terroristische Lagen
Bereiche:
sehr große Mengen gefährlicher Chemikalien >10 t
wo Sprengstoffe erzeugt, gelagert, weiterverarbeitet oder eingesetzt werden.
nach Störfall- Verordnung
militärische Anlagen in denen Munition und/oder Kampfstoffe vorhanden sind.
sonstige Bereiche, wo eine fachkundige Person anwesend sein muss.
Notes: - In Bereichen nach Störfallverordnung ist der Betreiber verpflichtet einen Gefahrenabwehrplan zu schreiben.

## Slide 15
Besondere Einsatzsituationen „Menschenleben in Gefahr“
Zur Rettung von Menschenleben, die keinerlei Zeitverzug erlaubt, kann von der persönlichen Sonderausrüstung abgewichen werden.
In den Gefahrengruppen II C und III C sind jedoch mindestens Isoliergeräte und die KSF 1 zu tragen.
Bereiche der Gefahrengruppe III C bei denen es sich um militärische Anlagen mit Munition oder chemischen Kampfstoff handelt, dürfen ohne einen zuständigen und fachkundigen Militärangehörigen NICHT betreten werden!
FwDV 500, 4.3.2.2, S. 84 oder 71

## Slide 16
Maßnahmengruppen:
1 Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff
2 Gasförmige Stoffe
3 Entzündbare flüssige Stoffe
4 Sonstige entzündbare Stoffe
5 Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe
6 Giftige Stoffe
8 Ätzende Stoffe
9 Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände
Gefahrenklassen:
1 Explosive Stoffe und Gegen- Stände mit Explosivstoff
2 Gase
3 Entzündbare flüssige Stoffe
4 Entzündbare feste Stoffe
5 Entzündend (oxidierend) wirkende
Stoffe
6 Giftige Stoffe
7 Radioaktive Stoffe
8 Ätzende Stoffe
9 Verschieden gefährliche Stoffe Gegenstände
0 keine Zusatzgefahr
Notes: Die Maßnahmengruppen sind aus den Gefahrenklassen aus dem Transportbereich hervorgegangen.
Was fällt Ihnen auf?
Bei den MG fehlt die 7  da die MG´s nur für die C-Gefahrstoffe gelten
Die MG 4 ist unterschiedlich  hier haben wir es auch mit Schmelzen, Stäuben und selbstentzündlichen Stoffen zu tun, sie können unterschiedliche Aggregatzustände haben.

## Slide 17
Maßnahmengruppe 1 „Explosive Stoffe und Gegenstände“
Nitrogycerin
TNT
Ammoniumnitrat
Nitrocellulose
Schwarzpulver
Feuerwerkskörper
http://www.nitrocellulose.org/nitrocellulose/nitrocellulose-chip.html, 05.10.16

## Slide 18
Unterklassen
1.1 Massenexplosionsfähige Explosivstoffe (es wird praktisch die gesamte Ladung gleichzeitig erfasst)
- Schwarzpulver, TNT -
1.2 Nicht massenexplosionsfähige Explosivstoffe (Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstücke)
- Minen mit Sprengladung –
1.3 Nicht massenexplosionsfähige Explosivstoffe
(Gefahr durch Feuer und sehr große Hitzeeinwirkung)
- Nitrocellulose, Feuerwerkskörper -

## Slide 19
Unterklassen
1.4 Explosionsstoffe mit geringer Explosionsgefahr i.d.R auf das
Versandstück beschränkt.
- Signalpatronen, Feuerwerkskörper -
1.5 Sehr unempfindliche massenexplosionsfähige Stoffe
- Sprengstoffe Typ B - (Kleinkalibermunition)
1.6 Extrem unempfindliche Gegenstände mit extrem unempfindlichen Explosivstoff, nicht massenexplosionsfähig
Notes: Sprengstoff Typ B: Stoffe, die aus einer Mischung von Ammoniumnitrat oder anderen organischen Nitraten mit Explosivstoffen, wie TNT, mit oder ohne anderen Stoffen, wie Holzmehl und Aluminium- Pulver, oder einer Mischung aus Ammoniumnitrat oder anderen anorganischen Nitraten mit anderen brennbaren, nicht explosiven Stoffen bestehen. (ADR 2.2-20)

## Slide 20
Explosion
Verpuffung
Explosion mit geringer Flammengeschwindigkeit (cm/s) und Druckwirkung bis 1 bar
Deflagration
Explosion mit hoher Flammengeschwindigkeit (m/s) und Druckwirkung bis 10 bar

## Slide 21
Detonation
Explosion mit sehr hoher Flammengeschwindigkeit (km/s) und Druckwirkung über 10 bar

## Slide 22
Wirkungen der Explosionsdrücke
Überdruck | Wirkung
0.1 bar | Glasbruch
0,2 bar | Backsteingebäude beschädigt
0,3 bar | Trommelfellriss
1,0 bar | Lungenriss (tödlich)
ca. 0,5 – 3,0 bar | Gebäudeeinsturz

## Slide 23
Notes: Andere Möglichkeiten neben Wasserwerfer? Hydroschilder, Düsenschläuche

## Slide 24
https://www.gfd-katalog.com/bas_brandschutz_und_arbeitsschutz/index.php?IdTreeGroup=15127&IdProduct=27950&E4IdTreeGroup=15127&MediandoWEB_gfd_bas_brandschutz_und_arbeitsschutz=f95a57a491573c983e1f5b8a9722ef9b, 05.10.16
Notes: Düsenschlauch von B bis F

## Slide 25
Maßnahmengruppe 2 „Gasförmige Stoffe“
verdichtet z.B. Sauerstoffflaschen
verflüssigt
- unter Druck
- unter Temperatur
Hier kann es bei Brandeinwirkung zum BLEVE kommen!
http://www.gbrx.com/media/1644/4-axle-tank-wagon-for-lpg.jpg, 05.10.16
Notes: Was ist das große Problem bei gasförmigen Stoffen?
Unkalkulierbar da nur wenige sichtbar (nitrose Gase sind gelbbraun, Chlor ist grünlich) oder nur wenige riechbar (Schwefelwasserstoff nach faulen Eiern, Blausäure nach Bittermandel)
Speziell auf CO und die Maßnahmen eingehen

## Slide 26
Maßnahmengruppe 2 „Gasförmige Stoffe“
unter Druck gelöst (Acytelen)
https://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/fy8AAOSwU-pXvR3m/$_9.JPG , 05.10.16

## Slide 27
Notes: Gas mit Wasser niederschlagen, ist nur sinnvoll, wenn Gas auch wasserlöslich ist.
EX- Gefahr  Funkgeräte evtl weg lassen oder Ex- geschütze Funkgeräte verwenden.
Kleine Haarrisse können mit einem nassen Lappen geschlossen werden –> Vereisung
Atem- und Körperschutz ist unerlässlich, da Gase hautresorptiv sein können.

## Slide 28
Maßnahmengruppe 3 „Entzündbare flüssige Stoffe“
Wichtige einzuholende Informationen?
Sicherheitstechnische Kenndaten (Kennzahlen) (EX- Grenzen, Flammpunkt, Brennpunkt, Zündtemperatur)?
Dichte zur Luft?
In welcher Menge liegt der entzündbare flüssige Stoff vor?

## Slide 29
https://www.youtube.com/watch?v=oo-ulCRfgLI

## Slide 30
Maßnahmengruppe 4 „Sonstige entzündbare Stoffe“
sie kommen vor als:
Stäube (z.B. Ruß)
Schmelzen (z.B. Schwefel)
selbstentzündliche Stoffe
    zu Luft (weißer Phosphor)
    zu Wasser (Kalium)
Notes: - Was ist Ruß? Kohlenstoff, wird in der Reifenherstellung benötigt.

## Slide 31
Notes: ABC- Pulver nicht verwenden, da dieses in erheblichen Bestandteilen aus Sauerstoff besteht.

## Slide 32
Maßnahmengruppe 5 „Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe“
Anorganische Sauerstoff- Verbindungen (Wasserstoffperoxid)
Organische Sauerstoff- Verbindungen
(Verhalten sich teilweise wie Explosivstoffe)
Notes: - Organische Peroxide werden u.a. in der Kunststoffindustrie eingesetzt.

## Slide 34
Maßnahmengruppe 6 „Giftige Stoffe“
„Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift;
allein die Dosis machts,
daß ein Ding kein Gift sei.“
Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim
https://de.wikiquote.org/wiki/Paracelsus, 05.10.16
Notes: Was ist Gift?

## Slide 35
Maßnahmengruppe 6 „Giftige Stoffe“
Wichtig:
mit größtmöglichen Schutz begegnen, da die Langzeitschäden eines Stoffes noch nicht geklärt sind.
der Messgeräteeinsatz ist begrenzt!

## Slide 37
Maßnahmengruppe 8 „Ätzende Stoffe“
Stoffgruppen:
Säuren (Salzsäure)
Laugen (Natronlauge)
Salzlösungen (Eisenchlorid)
Notes: - Eisenchlorid wird genutzt um Belche anzurauen, damit die Farbe besser hält.

## Slide 38
https://www.augenklinik-bad-rothenfelde.de/patienteninformationen/erste-hilfe-fuer-das-auge/veraetzungen/, 05.10.16
Merke:
Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure!
Maßnahmengruppe 8 „Ätzende Stoffe“
RUND, DLRG Bezirk Nordheide, Swetlana Weber

## Slide 39
Maßnahmengruppe 8 „Ätzende Stoffe“
Hinweise zur Verdünnung mit Wasser:
Es kann zu einen Temperaturanstieg kommen. Die Temperatur ist zu kontrollieren!
Kleine Mengen mit Universalbindemittel abdecken und entsorgen lassen.
Säuren können mit organischen Stoffen und Metalle reagieren. Beispiel: Leckage am Tankwagen, Säure bildet mit verzinktem Metall Wasserstoff, welches in der Luft Knallgas bildet.

## Slide 41
Maßnahmengruppe 9 „Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände“
Verflüssigte Metalle
Asbestmehle (krebserregend, geht auch über die Hautporen)
PCB (organische Chlorverbindungen)
Airbagsmodule
erwärmte Stoffe (z.B. Bitumen)
Lithiumbatterien
etc.

## Slide 43
Ärztliche Überwachung und Nachsorge
Namentliche Erfassung aller Einsatzkräfte aus den Bereichen der FGG IIC und IIIC.
Bei besonderen Vorkommnissen (Kontamination, Inkorporation) sind einen ermächtigten Arzt vorzustellen.
Treten in der Folgezeit eines Einsatzes bei Einsatzkräften Erkrankungen auf, die mit dem C-Gefahrstoff in Zusammenhang stehen können, sind alle Beteiligten erneut einem ermächtigen Arzt vorzustellen.

## Slide 44
Gibt es noch Fragen?
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!