## Slide 1: ABC Einsatz Kennzeichnung A-Gefahrstoffe

## Slide 3
Die Teilnehmer müssen …
die Einteilung von ABC-Gefahrstoffen wiedergeben und Gefahrstoff-, Gefahrgut- und sonstige Kennzeichnungen erkennen und eindeutig beschreiben können.

## Slide 4
Gefahrengruppe I
  Bereiche, in denen die Einsatzkräfte ohne Sonderausrüstung tätig werden dürfen. Zur Vermeidung einer Inkorporation sollte jedoch Atemschutz getragen werden.
Gefahrengruppe II
  Bereiche, in denen die Einsatzkräfte nur mit Sonderausrüstung und unter besonderer Überwachung und Dekontamination tätig werden dürfen.
Gefahrengruppe III
  Bereiche, in denen die Einsatzkräfte nur mit Sonderausrüstung und in Anwesenheit einer fachkundigen Person tätig werden dürfen.

## Slide 5
Gefahrengruppe IA
  Bereiche mit offenen oder umschlossenen radioaktiven Stoffen, deren Gesamtaktivität das 104-fache der Freigrenze nach StrlSchV nicht übersteigt
  Bereiche mit umschlossenen radioaktiven Stoffen, deren Gesamtaktivität das 107-fache der Freigrenze nicht übersteigt
  Bereiche mit radioaktiven Stoffen in für diese zugelassenen Typ B- oder Typ C-Behältern, deren Gesamtaktivität das 107-fache der Freigrenze nicht übersteigt
  Abbildung 1: Feuerwehr Gefahrengruppe I [FwDV 500 S. 91]

## Slide 6
Gefahrengruppe IIA
  Bereiche mit radioaktiven Stoffen, deren Gesamtaktivität größer als 104-fache und nicht größer als das 107-fache der Freigrenze ist, soweit sie nicht der Gefahrengruppe IA zugeordnet werden können.
  Abbildung 2: Feuerwehr Gefahrengruppe II [FwDV 500 S.91]

## Slide 7
Gefahrengruppe IIIA
  Bereiche mit radioaktiven Stoffen, deren Gesamtaktivität das 107-fache der Freigrenze übersteigt, soweit sie nicht der Gefahrengruppe IA oder IIA gemäß den Sonderregelungen nach zugeordnet werden können.
  Bereiche in denen der Umgang, die Aufbewahrung und Verarbeitung von Kernbrennstoffen praktiziert wird
  Bereiche, deren Eigenart im Einsatzfall die Anwesenheit einer fachkundigen Person erforderlich macht.
  Abbildung 3: Feuerwehr Gefahrengruppe III [FwDV 500 S.91]

## Slide 8
Räume, Geräte, Vorrichtungen, Schutzbehälter und Aufbewahrungsbehälter und Umhüllungen für radioaktive Stoffe
Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen
Kontrollbereiche und Sperrbereiche
Bereiche, in denen die Kontamination die durch die StrlSchV gegebenen Grenzwerte überschreitet
Abbildung 4: Strahlenzeichen nach
Anlage IX der StrlSchV [FwDV 500 S.90]
Abbildung 5: Warnzeichen für ionisierende
Strahlen nach DIN 25430 [FwDV 500 S.91]

## Slide 9
Weitere Beispiele für Kennzeichnungen:
Abbildung 6: weitere Kennzeichnung für Strahlung [FwDV 500 S.92]
Abbildung 7: Warnzeichen nach ISO 21482
[Wikipedia, Radioaktivität, Zugriff 22.03.2017]

## Slide 10
Transporte von radioaktiven Stoffen oder Kernbrennstoffen auf der Straße und Schiene sowie im Luft- und Seeverkehr werden nach besonderen Vorschriften klassifiziert und gekennzeichnet.
Die Transportkategorien I – weiß, II – gelb und III – gelb entsprechen nicht der vorstehenden Einteilung in die Gefahrengruppe IA bis IIIA!

## Slide 11
Kategorie I – WEISS
  Auf dem Gefahrzettel wird folgender Text eingetragen:
Inhalt (Name des Radionuklids)
Aktivität (Angabe in Becquerel)
Transportkennzahl (nur bei Gefahrzettel Nr. 7B und /C)
Abbildung 8: Gefahrzettel Nr. 7A [BMVI, Zugriff: 22.03.2017]

## Slide 12
Kategorie II – GELB
Abbildung 9: Gefahrzettel Nr. 7B [BMVI, Zugriff: 22.03.2017]
Kategorie III – GELB
Abbildung 10: Gefahrzettel Nr. 7C [BMVI, Zugriff: 22.03.2017]
Die Transportkennzahl (TKZ) mit 10 multipliziert ergibt die in 1 m Entfernung
von der Oberfläche der intakten Verpackung gemessenen
Äquivalentdosisleitung in µSv/h.

## Slide 13
Transporte mit spaltbaren Stoffen werden mit dem Gefahrzettel NR. 7E „Spaltbare Stoffe“ gekennzeichnet.
Abbildung 11: Gefahrzettel Nr. 7E [BMVI, Zugriff: 22.03.2017]

## Slide 14
Kennzeichnung bei Fahrzeugen erfolgt mit Großzettel I NR. 7D an beiden Seiten und an der Rückseite. Großzettel können alternativ auch mit der entsprechenden UN-Nummer gekennzeichnet sein. Zusätzlich werden Transporte auf dem Landweg mit Warntafeln gekennzeichnet.
Abbildung 12: Großzettel I Nr. 7D [FwDV 500 S.93]
Abbildung 13: Uranhexafluorid-Transport [extremnews.com, Zugriff: 22.03.2017]

## Slide 15
Gibt es noch Fragen?
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!