## Slide 1
„Ein gutes haben diese Schutzanzüge:
die gefährlichen Stoffe können uns nicht mehr sehen!“
Notes: Kurze Vorstellung der eigenen Person, Aufgabenbereich, Beantwortung von evtl. aufgetretenen Fragen!

## Slide 2
Lernziel:
Der Lehrgangsteilnehmer soll die Einsatzmöglichkeiten und Einsatzgrenzen unterschiedlicher ABC-Schutzkleidung erklären und einfache Tätigkeiten unter ABC-Schutzkleidung selbstständig und fachlich richtig ausführen können.
Lernziel ABC-Einsatz Teil I:
Der Lehrgangsteilnehmer soll eine Übersicht über die unterschiedlichen C-Schutzkleidungen bekommen, insbesondere über
Schutzgrenzen
Schutzwirkung
Einsatzmöglichkeiten
Darüber hinaus soll das An- und Ablegen der Schutzkleidung beherrscht und Kenntnisse der Dekontamination vermittelt werden.
Notes: Vorstellung des Gesamtlernziels gemäß FwDV 2.
Nach dem Klick erscheint das Lernziel für den Lehrgang ABC-Einsatz Teil I. Hinweis auf das bevorstehende Unterrichtsgespräch sowie die praktische Ausbildung. Nachbearbeitung kann durch Studium der FwDV 500 erfolgen. Hinweise zur Prüfung (-sfragen) geben!

## Slide 3
?
?
?
?
?
Welche Aufgabe(n) hat Schutzkleidung?
Einsatzmittel
Notes: Erläuterung welche Aufgaben Schutzkleidung hat. Der Lehrgangsteilnehmer soll anhand der abgebildeten Personen den Zusammenhang erkenne, welche Möglichkeiten für Stoffe bestehen, den Träger von Schutzkleidung zu gefährden. Hieraus lässt sich das Anforderungsprofil von Schutzkleidung kurz erläutern. Es kann nicht Schutzkleidung existieren, die allen Gefahren gerecht wird! Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Gefahren der Einsatzstelle erkannt werden! Erläuterung der Gefahrenmatrix!!!
Chemische Stoffe = gefährliche Stoffe  folgende Wirkungen können eintreten: giftig, explosiv, fruchtschädigend, krebserzeugend, ätzend, entzündlich, erbgutverändernd, brandfördernd

## Slide 4
Schutz vor…
Inkorporation:
Aufnahme von Stoffen in den menschlichen Körper; sie kann über die Atemwege in Form von Schwebstoffen, Dämpfen oder Gasen in der Atemluft, über die Nahrungs- und Trinkwasseraufnahme oder über die Haut bzw. Wunden erfolgen. Im Strahlenschutz ist die Inkorporation von α oder β-Strahlern besonders gefährlich, da sie mit Messgeräten nicht festgestellt werden können.
[Quelle: Lexikon der Feuerwehr, Hrsg. von Hermann Schröder]
Notes: Verknüpfung zur vorherigen Folie! Erläuterung der Inkorporation!

## Slide 5
Schutz vor…
Kontamination:
Unerwünschte Verunreinigung („Verschmutzung“) von beispielsweise Oberflächen, Flüssigkeiten oder Luft mit Gefahrstoffen. Gefahr einer Kontamination besteht vor allem bei offenen radioaktiven Stoffen, z.B. radioaktiven Chemikalien im Laborbereich.
[Quelle: Lexikon der Feuerwehr, Hrsg. von Hermann Schröder]
Notes: Verknüpfung zur Folie Nummer 3! Erläuterung der Kontamination!

## Slide 6
Schutz vor…
Einwirkung von außen:
Darunter versteht man den Einfluss von Strahlungs- und/oder mechanischer Energie auf ein Lebewesen oder Objekt.
γ- bzw. Neutronenstrahlern
elektromagnetische Felder (Röntgen, Radar, Ultraviolett- und Wärmestrahlern sowie LASER)
Druck einschließlich Schallwellen, Splitter und Trümmer durch Explosion oder Behälterzerknall
Notes: Verknüpfung zur Folie 3! Erläuterung der Einwirkung von außen!

## Slide 7
Körperschutz
Für den sicheren ABC-Einsatz ist eine geeignete Körperschutzausrüstung erforderlich. Kann im Verlauf eines Einsatzes nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass es zum direkten Kontakt mit ABC-Gefahrstoffen kommt, ist einer der Lage angemessene Schutzkleidung zu tragen!
Notes: Generelle Aussage! Wichtiger Hinweis: Der CSA ist nicht immer Allheilmittel. Es kann keine Schwarz-Weiß-Ausbildung geben. Vielmehr ist es wichtig, dass genau analysiert wird, welche Gefahren von einer Einsatzstelle ausgehen. Aus dieser Erkenntnis ist die Auswahl der Schutzkleidung zu treffen.

## Slide 8
Dies können sein:
Stoffbeständige Schutzhandschuhe,
Stiefel,
Schürzen,
Gesichtsschutz,
leichte Schutzkleidung (Einmalschutzanzug) Typ 4 nach DIN EN 465,
Chemikalienschutzanzug (CSA),
Kontaminationsschutzkleidung,
Kälte- oder Wärmeschutz,
sonstige Schutzausrüstung für besondere Einsätze.
Notes: Möglichkeiten von Schutzkleidung. Oft werden diese Gegenstände auch in chemischen Betrieben verwandt, da genau bekannt ist, welche Gefahren von dem Produkt ausgehen. Bei der Feuerwehr (im Einsatz) stellt sich das Problem, dass eine Vielzahl von Stoffen unbekannter Eigenschaft an der Einsatzstelle anzutreffen sind!

## Slide 9
Zusätzlich zu den bei jeder Form des Körperschutzes zu tragenden stoffbeständigen oder Kontaminationsschutzhandschuhen sollten abhängig von der vorgesehenen Tätigkeit als Schutz vor mechanischen Beschädigungen Feuerwehrhandschuhe getragen werden. Hierzu sind Feuerwehrhandschuhe in Übergröße vorzuhalten!
Notes: Gerade im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen besteht die Möglichkeit der Beschädigung der Schutzkleidung durch scharfe, spitze Kanten o.ä.! Der Feuerwehrsicherheitsgurt gehört nicht zur Schutzkleidung.

## Slide 10
Es ist zu beachten, dass Lederstiefel vor allem gegen aggressive Chemikalien und Lösemittel (oder auch Schaummittel) nicht ausreichend beständig sind. In diesen Fällen sind Vollgummi- oder Gesamtpolymerschuhe oder auch beständige Füßlinge zu tragen.
Notes: Gerade bei Menschenrettung kann von einer umfassenden Schutzkleidung zunächst abgewichen werden. Dennoch sollte beachtet werden, dass Hände und Füße in unmittelbaren Kontakt mit den ABC-Gefahrstoffen stehen können!

## Slide 11
Körperschutz Form 1
Schutz vor Kontamination mit festen Stoffen
eingeschränkter Spritzschutz
weder flüssigkeits- noch gasdicht
Schutzkleidung zur Brandbekämpfung
Schutzhaube zur Abdeckung freier Stellen im Hals/Kopf-Bereich  Kontaminationsschutzhaube
Bei der Brandbekämpfung ist die Form 1 durchgängig zu tragen, wenn das thermische Risiko höher zu bewerten ist als eine mögliche Kontamination
Notes: Erläuterung der Körperschutzform 1. Hinweis zur Einteilung der Körperschutzformen gemäß FwDV 500. Aufzeigen von Möglichkeiten und Grenzen.

## Slide 12
Die Form 2 besteht aus einem Schutzanzug (z.B. Flüssigkeitsschutzanzug), der anstelle des Feuerwehranzuges getragen wird. Wegen der begrenzten Temperaturbeständigkeit der Schutzkleidungsmaterialien hat der Einsatzleiter über den Einsatz zur Brandbekämpfung gesondert zu entscheiden.
Notes: Hinweis zu den Grenzen dieses Anzuges!

## Slide 13
Körperschutz Form 2
Schützt ausschließlich gegen eine Kontamination mit festen und begrenzt auch mit flüssigen Stoffen
Darstellung eines erweiterten Kontaminationsschutzes aber sie ist nur eingeschränkt gasdicht
Sie ist für alle Einsatzsituationen zulässig, in denen nicht zusätzliche Gefahren das Tragen der Form 3 notwendig machen
Es bestehen weiterhin Gefahren der Kontamination und Inkorporation bei gefährlichen Gasen und Dämpfen
Allgemeine Grundlagen
Notes: Hinweise zu den Möglichkeiten dieses Anzuges! Ggf. Vorstellung eines Musters!

## Slide 14
Körperschutz Form 3
Notes: Allgemeine Darstellung der Körperschutzform 3.

## Slide 15
Körperschutz Form 3
Schutz vor einer Kontamination mit festen, flüssigen und gasförmigen Stoffen
Einsatz, wenn Gefahren durch ABC-Gefahrstoffe einen umfassenden Schutz erforderlich machen
Chemikalienschutzanzüge werden nach DIN EN 943-2 unterteilt in
  Typ 1a-ET
  Typ 1b-ET
Notes: Möglichkeiten der Körperschutzform 3.

## Slide 16
Körperschutz Form 3
Typ 1a-ET –
„gasdichter“ Chemikalienschutzanzug für die Verwendung durch Notfallteams mit einer im Chemikalienschutzanzug getragenen Atemluftversorgung z.B. einem Behältergerät mit Druckluft (Isoliergerät).
Notes: Unterscheidungsmöglichkeit ist das Isoliergerät. Vor- und Nachteile (im bzw. außerhalb) des Anzuges sollen die Lehrgangsteilnehmer erarbeiten.

## Slide 17
Körperschutz Form 3
Typ 1b-ET –
„gasdichter“ Chemikalienschutzanzug für die Verwendung durch Notfallteams mit außerhalb des Chemikalienschutzanzuges getragenen Atemluftversorgung, z.B. einem Behältergerät mit Druckluft (Isoliergerät).
Notes: Unterscheidungsmöglichkeit ist das Isoliergerät. Vor- und Nachteile (im bzw. außerhalb) des Anzuges sollen die Lehrgangsteilnehmer erarbeiten.