## Slide 1
Physikalische Grundlagen

## Slide 2
Lernziel (FwDV2)
Die Teilnehmer müssen die für den zweckmäßigen Einsatz feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Technische Hilfeleistung notwendigen physikalischen Grundlagen erklären und in der Praxis richtig anwenden können.
Inhalte
Grundlagen der Mechanik
Reibung, Reibungsarten
Schiefe Ebene
Hebel
Rollen
Anschlagen von Lasten, Festpunkte
Hydraulik, Pneumatik

## Slide 3: SI Einheiten
SI Einheiten
Basisgröße | Formelzeichen | Einheit | Einheitszeichen
Länge | l | Meter | m
Masse | m | Kilogramm | kg
Zeit | t | Sekunde | s
Stromstärke | I | Ampere | A
Temperatur | T | Kelvin | K
Stoffmenge | n | Mol | mol
Lichtstärke | Iv | Candela | cd
Größe | Formelzeichen | Einheit | Einheitszeichen
Kraft | F | Newton | N
Druck | p | Pascal | Pa
Leistung | P | Watt | W
Arbeit | W | Joule | J
Daraus lassen sich folgende Größen Ableiten
Notes: SI (frz. Système international d’unités)
Einheitliches Maßsystem für physikalische Größen in Wissenschaft und Technik

## Slide 4: Grundregeln der Mechanik
Masse
Masse (m) ist die Eigenschaft jedes Körpers, sie wird in kg gemessen.
LF 10/6: m = 11.000 kg
FM: m = 90 kg

## Slide 5: Grundregeln der Mechanik
Kraft
Kraft (F) ist die Beschleunigung die eine Masse erfährt. Gemessen wird die Kraft in Newton [N].
Kraft = Masse x Beschleunigung
F [N] = m [kg] x a [ ]
m
s²

## Slide 6: Grundregeln der Mechanik
Gewichtskraft
Gewichtskraft (F) ist ein Sonderfall der Kraft, sie ist die Erdbeschleunigung die eine Masse erfährt. Gemessen wird die Gewichtskraft in Newton [N].
Gewichtskraft = Masse x Erdbeschleunigung
FG [N] = m [kg] x g [ ]
m
s²
g = 9,81 ~ 10
m
s²
m
s²

## Slide 7: Grundregeln der Mechanik
Gewichtskraft
FG = ?
LF 10/6: m = 11.000 kg
FG = ?
FM: m = 90 kg
= 110 kN
900N
110.000N
Notes: Lösungen an Tafel / Whitebord oder Flipchart
Lösung FM:
FG = m x g
FG = 90 kg x 10 m/s²
FG = 900 kg x m/s²
FG = 900 N
FG = 0,9 KN
Lösung LF 10/6:
FG = m x g
FG = 11.000 kg x 10 m/s²
FG = 110.000 kg x m/s²
FG = 110.000 N
FG = 110 KN

## Slide 8: Grundregeln der Mechanik
Arbeit
Arbeit (W) ist die Energie, die infolge einer Kraft auf einem Weg übertragen wird. Gemessen wird die Arbeit in Joule [J].
Beispiel: Versetzen des LF10/6 um 10 m
benötigte Zugkraft: Fzug = 750 N
Weg s = 10 m
Arbeit = Kraft x Weg
W [J] = F [N] x s [m]
Notes: Lösungen an Tafel / Whitebord oder Flipchart
W = Fzug x s
W = 750 N x 10 m
W = 7.500 J=7,5KJ
Weitere Erläuterungen
- Hubarbeit ist die Arbeit, die an einem ruhenden Körper der Masse m verrichtet werden muss, um ihn bei der Erdbeschleunigung g um die Hubhöhe h zu heben (W = m x g x h).

## Slide 9: Grundregeln der Mechanik
Leistung
Leistung (P) ist Arbeit im Verhältnis zur Zeit. Gemessen wird die Leistung in Watt [W].
Beispiel: Das LF10/6 wird innerhalb von 60s versetzt
FZug = 750 N
s = 10 m
t = 60 s
Leistung =
P [W] =
Arbeit
Zeit
W [J]
t [s]
Notes: Lösungen an Tafel / Whitebord oder Flipchart
P = W / T
P = (F x s) / T
P = (750 N x 10 m) / 60 s
P = 125 W

## Slide 10: Reibung, Reibungsarten
Reibung ist der Widerstand zwischen zwei aufeinander gleitenden Körpern. Sie ist abhängig von der Oberflächen-beschaffenheit.
Reibung lässt sich durch Aufbringen von gleitenden Mitteln verringern (z.B. Wasser, Schaummittel, Netzmittel).
Körper
Reibungskraft
Untergrund
ohne Schmierfilm
mit Schmierfilm
Notes: Reibung beruht auf der Beschaffenheit der Kontaktflächen von Körpern. Bei rauen Flächen benötigt man große Kräfte, um die Körper relativ zueinander zu bewegen. Bei glatten Flächen genügen geringe Kräfte. Im mikroskopischen Sinn sind beide Körper ineinander „verhakt“ oder „halten sich gegenseitig fest“. Die verschiedene Körnigkeit oder Rauheit von Schmirgelpapier ist hier ein leicht nachvollziehbares Beispiel.
Ideal glatte Flächen sind nicht möglich.
Eine zusätzliche Flüssigkeit zwischen den Kontaktflächen hat eine glättende Wirkung. Es entsteht eine flüssige Trennschicht zwischen den Körpern. Die flüssige Trennschicht heißt dann Schmierfilm.

## Slide 11: Reibung, Reibungsarten
Reibungskraft = Gewichtskraft x Reibungsbeiwert
FR [N] = Fg [N] x m
Die Reibungskraft FR ist abhängig vom Reibungsbeiwert .
Die Reibung wird geringer, wenn eine Bewegung in Gang gekommen ist.
Aus diesem Grund unterscheidet man Haftreibung und Gleitreibung sowie Rollreibung.
Notes: Ist die Verschiebebewegung einmal in Gang gekommen, dann ist der Flächenkontakt der Körper nicht mehr so intensiv. Die notwendige Verschiebekraft wird kleiner als zu Anfang. Daher unterscheidet man Haftreibung und Gleitreibung sowie Rollreibung.
Die Reibung ist von der Gewichtskraft abhängig und nicht von der Reibflächengröße!!

## Slide 12: Reibung, Reibungsarten
Reibungsbeiwerte
Material Haftreibungswert m Gleitreibungswert m
Stahl auf Stahl, trocken 0,15 – 0,30 0,10 – 0,30
Stahl auf Stahl, geschmiert 0,10 0,02 – 0,08
Stahl auf Holz, trocken 0,50 – 0,60 0,20 – 0,50
Stahl auf Holz, geschmiert 0,11 0,02 – 0,10
Holz auf Holz, trocken 0,40 – 0,60 0,20 – 0,40
Holz auf Holz, geschmiert 0,18 0,05 – 0,15
Gummi auf Asphalt, trocken 0,55 0,40 – 0,50
Gummi auf Asphalt, nass 0,20 - 0,30 0,15 – 0,20

## Slide 13: Reibung, Reibungsarten
Ein LKW behindert die Arbeit der Feuerwehr und soll mit der MaZE des RW entfernt werden.
MaZE = 50 kN
LKW, m = 10.000 kg
Haftreibungswert 0,55; Rollreibungswert 0,04
F = ?
Notes: Lösungen an Tafel / Whitebord oder Flipchart
Berechnung der Gewichtskraft:
FG =10.000 kg x 10 m/s² = 100.000 N = 100 kN
Berechnung der zu überwindenden Haftreibungskraft:
FH = FG x mG = 100 kN x 0,55 = 55 kN
Der RW wird den LKW nicht bewegen können. Entweder muss die Haftreibungszahl zu vermindert oder der Federspeicher des LKW muss gelöst werden.
Berechnung der Rollreibung:
FRo = FG x mRo = 100 kN x 0,04 = 4 kN

## Slide 14: Schiefe Ebene
Schiefe Ebene
Die schiefe Ebene ist das einfachste Hilfsmittel zum Anheben von Lasten. Der Arbeitsaufwand bleibt gleich, nur der Weg verlängert sich.
F
h
s
F x s = Fg x h
Fg
Beispiel: PFPN 10-1000, m = 180 kg
Höhenunterschied h= 1,50 m
Rampenlänge s = 6,00 m
Notes: Eine schiefe Ebene oder geneigte Ebene ist in der Mechanik eine ebene Fläche, die gegen die Horizontale geneigt ist. Sie wird verwendet, um den Kraftaufwand zur Höhenveränderung einer Masse zu verringern, der Arbeitsaufwand bleibt jedoch unverändert - FG x h = F x s.
Lösungen an Tafel / Whitebord oder Flipchart - Reibung vernachlässigt!
PFPN 10-1000, m=180 kg
Höhenunterschied h = 1,50 m
Rampenlänge s = 6,00 m
Gesucht F = ?
F x s = FG x h
F = FG x h / s
F = 180 kg x 10 m/s² x 1,50 m / 6,00 m
F = 1.800 N x 1,50 m / 6,00 m
F = 450 N
W [J] = F [N] x l [m]
W1 = 1800N x 2,4m = 4320J
W2 = 600N x 7,2m = 4320J

## Slide 15: Goldene Regel der Mechanik
Goldene Regel der Mechanik
Die Goldene Regel der Mechanik besagt aus diesem Grund:
Was man an Kraft einspart, muss man an Weg zusetzen
Notes: Die Goldene Regel der Mechanik lautet: Was man an Kraft einspart, muss man an Weg zusetzen
- Schiefe Ebene: je länger und flacher die Ebene, desto weniger Kraft ist notwendig, die Last zu bewegen
- Hebel: je länger ein Hebelarm, desto größer die notwendige Bewegung um auf der anderen Seite des Hebel eine Last zu bewegen
- Rollen: je mehr Stufen bei einem Seilzug eingebaut werden, desto länger wird der Weg der Seile, um die Last zu bewegen
Die Regel vernachlässigt Reibungsverluste.

## Slide 16: Hebel
Hebel
Der Hebel ist die einfachste Maschine in der Mechanik, er ist einer der wichtigsten Kraftwandler. Der Hebel dient dazu Arbeit zu erleichtern, nicht zu sparen.
Hebelgesetz: Kraft x Kraftarm = Last x Lastarm
Man unterscheidet:
zweiseitigen Hebel
einseitigen Hebel
Winkelhebel

## Slide 17: Hebel
Zweiseitiger Hebel
Kraft x Kraftarm = Last x Lastarm
Kräfte wirken auf unterschiedlichen Seiten vom Drehpunkt.
Beispiel: Hebebaum
lK
lL
FK
FL
Kraftarm
Lastarm
Drehpunkt

## Slide 18: Hebel
Einseitiger Hebel
lK
FK
FL
Kraftarm
Drehpunkt
lL
Lastarm
Kraft x Kraftarm = Last x Lastarm
Kräfte wirken auf einer Seite vom Drehpunkt.
Beispiel: Brechstange

## Slide 19: Hebel
Winkelhebel
lL
lK
FK
Kraftarm
Lastarm
Drehpunkt
Besondere Form des zweiseitigen Hebels, bei Bewegung wird der Hebelarm länger, der Lastarm kürzer.
Beispiele: Nageleisen
Sackkarre
Schlauchhaspel
FL
lL
lK
FK
FL
Multifunktions-
werkzeug

## Slide 20: Hebel
Fg
FZug
Praxisbeispiele
h = 2,50 m
l = 1,50 m
Drehpunkt
HLF 20/16
m = 12.000 kg
Gesucht: Zugkraft FZug
Fg
FZug
h = 2,40 m
l = 1,00 m
Drehpunkt
A)
B)
Notes: Lösungen an Tafel / Whitebord oder Flipchart
Lösung A:
Fg = GM x g = 12.000 kg x 10 m/s² = 120.000 kg x m/s² = 120.000 N = 120 KN
FZug = Fg x l / h = 120 KN x 1,50 m / 2,50 m = 72 KN
Für das Ziehen mit dem einfachen Zug reicht eine maschinellen Zugeinrichung mit einer Zugkraft von 50 KN nicht aus. Hier muss eine lose Rolle eingebaut werden.
Lösung B:
FZug = 120 KN x 1,00 m / 2,40 m = 50 KN
Durch die Bewegung verändern sich die Kräfte und somit die Hebelarme. Je näher die Gewichtskraft zum Drehpunkt rückt, desto geringer ist die notwendige Zugkraft.

## Slide 21: Rollen
Rollen
Rollen werden zur Änderung der Richtung einer Zugkraft ohne Änderung des Betrag der Kraft oder als Ausgleichselement in Seilsystemen verwendet.
Man unterscheidet:
feste Rolle
lose Rolle
Sonderfälle:
Flaschenzug
Faktorenflaschenzug

## Slide 22: Rollen
r
r
Feste Rolle
Eine feste Rolle verändert ihre Position während der Benutzung nicht; sie lenkt die Kräfte um. Die Zugkraft FZ bleibt dabei unverändert, nur die Zugrichtung wird beeinflusst.
Der Kraftweg ist gleich dem Lastweg.
Kraftarm
Lastarm
Drehpunkt
FZ
FL
Zugkraft x Kraftarm = Last x Lastarm
FZ x r = FL x r
FZ = FL
Notes: Die feste Rolle kann als zweiseitiger Hebel betrachtet werden, bei dem beide Hebelarme gleich lang sind. Der Rollenmittelpunkt ist der Drehpunkt des Hebels, der Rollenradius der jeweilige Hebelarm.

## Slide 23: Rollen
Lose Rolle
Eine lose Rolle verändert ihre Position. Sie verteilt die Last auf zwei Seilstränge, halbiert somit die Last. Die aufzu-wendende Zugkraft FZ ist ½ der Last. Der Kraftweg ist doppelt so lang wie der Lastweg.
Kraftarm
Drehpunkt
FZ
FL
Zugkraft x Kraftarm = Last x Lastarm
FZ x 2 r = FL x r
2 x FZ = FL
r
Lastarm
2 r
FL
2
FZ =
Notes: Lose Rollen liegen in der Seilführung und werden vom Seil getragen. Jeder der beiden Teile des Seile, die die lose Rolle einschließen, nimmt 50% der Kraft aus der Last auf. Auf diese Weise lässt sich eine Last mit dem halben Kraftaufwand heben. Die Länge des über die Rolle zu ziehenden Seils ist dabei doppelt so lang wie der Hubweg.
Die lose Rolle kann als einseitiger Hebel betrachtet werden. Der Drehpunkt des Hebels liegt am Rollenanfang, die last hängt im Abstand des Rollenradius, die Zugkraft greift im Abstand des Rollendurchmesser (2 x Radius) an.

## Slide 24: Rollen
Flaschenzug
Eine Kombination aus losen und festen Rollen.
FL / 2
FL
FL / 2
FL / 2
feste Rolle
lose Rolle
FZ
FL
2
FZ =

## Slide 25: Rollen
Faktorenflaschenzug
Eine Kombination aus mehreren losen und festen Rollen.
FL
n
FZ =
n = Anzahl der Seilverbindungen
an der Last
FL
FZ
1
2
3
4

## Slide 26: Rollen
6.000 kg
RW mit MaZE 50 kN
m = 14.000 kg
Wie das Fahrzeug aus dem Graben ziehen ?
Haftreibung:  = 1
Praxisbeispiele
Notes: Lösungen an Tafel oder Flipchart darstellen
Welche Gewichtskraft hat das zu ziehende Fahrzeug?
Ist die Zugkraft der mechanischen Zugeinrichtung vom Rüstwagen (einfacher Zug) ausreichend?
Reibung wird voll angesetzt!
MZE 50 = Mechanische Zugeinrichtung mit einer Zugkraft von 50 kN

## Slide 27: Rollen
FL = 60 kN
Lose Rolle
Praxisbeispiele 1. Variante
FL
2
FL
2
Festpunkt
FZ =
FL
2
=
60 kN
2
FZ = 30 kN
FZ = ?
Notes: Das Fahrzeug im Graben hat eine Gewichtskraft von 60 KN (6.000 kg x 10 m/s² = 60.000 N = 60 kN).
Die Zugeinrichtung des Rüstwagen hat eine maximale Zugkraft von 50 KN. Damit lang diese nicht für einen einfachen Zug aus um das Fahrzeug direkt ohne den Einsatz von Rollen aus dem Graben zu ziehen.
Das Fahrzeuggewicht des RW reicht als Widerlager / Festpunkt mit einem Gewichtskraft von 140 kN (14.000 kg x 10 m/s² = 140.000 N = 140 kN) aus.
Durch den Einbau einer losen Rolle wird die erforderliche Zugkraft auf zwei Seile verteilt (zweifacher Zug), somit halbiert. Um das Fahrzeug jetzt aus dem Graben ziehen zu können ist nur noch eine Zugkraft von 30 kN notwendig.

## Slide 28: Rollen
60 kN
Lose Rolle
Praxisbeispiele 2. Variante
Ausgleichsrolle
FL
2
FL
2
FZ =
FL
2
=
60 kN
2
FZ = 30 kN
FZ = ?
Notes: Das Fahrzeug im Graben hat eine Gewichtskraft von 60 KN (6.000 kg x 10 m/s² = 60.000 N = 60 kN).
Die Zugeinrichtung des Rüstwagen hat eine maximale Zugkraft von 50 KN. Damit lang diese nicht für einen einfachen Zug aus um das Fahrzeug direkt ohne den Einsatz von Rollen aus dem Graben zu ziehen.
Das Fahrzeuggewicht des RW reicht als Widerlager / Festpunkt mit einem Gewichtskraft von 140 kN (14.000 kg x 10 m/s² = 140.000 N = 140 kN) aus.
Durch den Einbau einer losen Rolle wird die erforderliche Zugkraft auf zwei Seile verteilt (zweifacher Zug), somit halbiert. Um das Fahrzeug jetzt aus dem Graben ziehen zu können ist nur noch eine Zugkraft von 30 kN notwendig.

## Slide 29: Rollen
4.500 kg
LF 10/6 mit MZ 16
m = 8.000 kg
Wie das Fahrzeug aus dem Graben ziehen ?
Haftreibung:  = 1
Praxisbeispiele
Notes: Lösungen an Tafel oder Flipchart darstellen
Welche Gewichtskraft hat das zu ziehende Fahrzeug?
Ist die Zugkraft des Mehrzweckzuges (zweifacher Zug mit loser Rolle am zu ziehenden Fahrzeug) auf dem Löschfahrzeug ausreichend?
Reibung wird voll angesetzt!
MZ 16 = Mehrzweckzug mit einer Zugkraft von 16 kN nach DIN 14 800-5 (2005-02)

## Slide 30: Rollen
FL = 45 kN
Lose Rolle
Praxisbeispiele 1. Variante
FL
3
Festpunkt
FZ =
FL
3
=
45 kN
3
FZ = 15 kN
FZ = ?
FL
3
FL
3
MZ 16
Umlenkrolle
Notes: Das Fahrzeug im Graben hat eine Gewichtskraft von 45 KN (4.500 kg x 10 m/s² = 45.000 N = 45 kN).
Die Zugkraft des Mehrzweckzuges beträgt 16 kN. Damit lang dieser weder für einen einfachen Zug noch für einen zweifachen Zug aus um das Fahrzeug aus dem Graben zu ziehen.
Das Fahrzeuggewicht des LF 10-6 reicht als Festpunkt mit einer Gewichtskraft von 80 kN (8.000 kg x 10 m/s² = 80.000 N = 80 kN) aus.
Durch den Einbau einer losen Rolle und einer Umlenkrolle (feste Rolle) wird die erforderliche Zugkraft auf drei Seile verteilt (dreifacher Zug), somit gedrittelt. Um das Fahrzeug jetzt aus dem Graben ziehen zu können ist nur noch eine Zugkraft von 15 kN notwendig. Der „Weg“ ist aber dreimal so lang.
Als Festpunkt dienen hier zwei Bäume.

## Slide 31: Rollen
FL = 45 kN
Lose Rolle
Praxisbeispiele 2. Variante
FL
3
Festpunkt
FZ =
FL
3
=
45 kN
3
FZ = 15 kN
FZ = ?
FL
3
FL
3
Ausgleichsrolle
MZ 16
Umlenkrolle
Notes: Das Fahrzeug im Graben hat eine Gewichtskraft von 45 KN (4.500 kg x 10 m/s² = 45.000 N = 45 kN).
Die Zugkraft des Mehrzweckzuges beträgt 16 kN. Damit lang dieser weder für einen einfachen Zug noch für einen zweifachen Zug aus um das Fahrzeug aus dem Graben zu ziehen.
Das Fahrzeuggewicht des LF 10-6 reicht als Festpunkt mit einer Gewichtskraft von 80 kN (8.000 kg x 10 m/s² = 80.000 N = 80 kN) aus.
Durch den Einbau einer losen Rolle und einer Umlenkrolle (feste Rolle) wird die erforderliche Zugkraft auf drei Seile verteilt (dreifacher Zug), somit gedrittelt. Um das Fahrzeug jetzt aus dem Graben ziehen zu können ist nur noch eine Zugkraft von 15 kN notwendig. Der „Weg“ ist aber dreimal so lang.
Als Festpunkt dient hier das LF 10/6 und ein Erdanker. Hier ist wieder eine Ausgleichsrolle einzubauen, um die Zugkraft gleichmäßig auf den Fahrzeugrahmen (über Schäkel) zu übertragen.

## Slide 32: Anschlagmittel
Anschlagen von Lasten
Bei der Feuerwehr werden als Befestigungsmittel zum Anschlagen von Lasten verwendet:
- Anschlagseile
- Anschlagketten
- textile Anschlagmittel
- Schäkel
Auf allen Befestigungsmitteln ist immer die zulässige Belastung angegeben.
Notes: Anschlagseile: Stahldrahtseil, Naturfaserseil, Chemiefaserseil
Anschlagketten: verschiedene Güteklassen und Laststufen
textile Anschlagmittel: Rundschlingen, Hebebänder
Schäkel: verschiedene Ausführungen und Laststufen

## Slide 33: Anschlagmittel
Anschlagseile
Anschlagseile sind in der Regel mit Schlaufen und Zugseile mit Kauschen ausgestattet.
Material: verzinkter Stahldraht
Tragfähigkeit:
Quelle: www.gfd-katalog.de

## Slide 34: Anschlagmittel
Anschlagketten
Material: vergüteter Stahl
Tragfähigkeit:
1
13
6.500 kg
Notes: Anschlagkette einsträngig mit Verkürzungsklauen und Sicherheits-Lasthaken, Kettenmaterial in Sondergüte
1/13: 1 = Kettenform, 13 ist Kettenglied in mm

## Slide 35: Anschlagmittel
Textile Anschlagmittel – Rundschlingen
Material: Polyester (PES - blauer Aufnäher)
Tragfähigkeit:
Quelle: www.gfd-katalog.de
Quelle: www.gfd-katalog.de
Notes: Rundschlingen DIN EN 1492-2 sind bei der Feuerwehr aus Polyester (PES), oft mit einem Kantenschutz aus Aramid (Aramidfasern sind goldgelbe organische Kunstfasern mit sehr hoher Festigkeit, hohe Schlagzähigkeit, hohe Bruchdehnung, gute Schwingungsdämpfung sowie Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen, sie sind sehr hitze- und feuerbeständig – Aramidfasern schmelzen bei hohen Temperaturen nicht, sondern beginnen ab etwa 400 °C zu verkohlen. Bekannte Markennamen für Aramidfasern sind Nomex und Kevlar von DuPont).
Rundschlingen sind geeignet für leichtes und schonendes Anschlagen von Lasten, Rundschlingen sind nicht elektrisch leitend, sind rutschhemmend und für einen Einsatz bei Temperaturen von – 40 °C bis 100 °C zugelassen. Sie sind nicht resistent gegen Laugen, nicht über scharfe Kanten ziehen – Kantenschoner benutzen.
Aufnäher enthalten Angaben über die Tragfähigkeit bei verschiedenen Anschlagarten. Die Farbe des Aufnähers kennzeichnet den Werkstoff des Bandmaterials (blau: Polyester (PES); grün: Polyamid (PA), braun: Polypropylen (PP)). Zusätzlich sind auf dem Aufnäher Angaben über die DIN/EN-Norm und evtl. Herstelldatum, bzw. Ablaufdatum.
Die Farbe des Bandmaterial gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Hebebands als Einzelstrang

## Slide 36: Anschlagmittel
Schäkel
zum Verbinden und Anschlagen von Rundschlingen, Anschlagseile, Anschlagketten
Material: verzinkter vergüteter Stahl
Tragfähigkeit:
Quelle: www.gfd-katalog.de
Notes: Die Tragfähigkeit der Schäkeln ist auf dem Bügel angegeben.

## Slide 37: Anschlagmittel
Anschlagen von Lasten
- Anschlagmittel dürfen nicht über ihre Tragfähigkeit hinaus belastet werden
werden Anschlagmittel in einem Winkel angeschlagen, so ist hierbei mit Verlust an Tragfähigkeit zu rechnen (max. Spreizwinkel 120°)
je größer der Anschlagwinkel,
desto kleiner die zulässige Belastung
100%
50 %
70 %
50 %
70 %
120°
90°
45°
90 %
90 %
Notes: Lösungen an Tafel / Whitebord oder Flipchart
Beispiel:
Last: m = 1.000 kg  FSeil = 10.000 N = 10 kN
a) Anschlagseil rechtwinklig (0°): Belastung in einem Anschlagseil 1.000 kg, in zwei Anschlagseilen je 500 kg
b) Anschlagseil unter 45° gespreizt: Belastung in jedem Anschlagseil je 541,2 kg
c) Anschlagseil unter 90° gespreizt: Belastung in jedem Anschlagseil je 707,1 kg
d) Anschlagseil unter 120° gespreizt: Belastung in jedem Anschlagseil je 1.000 kg

## Slide 38: Anschlagmittel
Festpunkte
Feuerwehrfahrzeug
Bäume
Erdanker
Schachteinstiege
Notes: Erdanker
- Erdanker Gr. 1 – 30 kN
bestehend aus 2 Laschen mit Bohrungen für 4 Heringe, 8 Heringen 75 cm lang mit gehärteter Spitze, Schäkel 3 t, Gesamtgewicht ca. 24 kg.
- Erdanker Gr. 2 – 50 kN
bestehend aus: 3 Laschen mit Bohrungen für 4 Heringe, 12 Heringen 75 cm lang mit gehärteter Spitze, 1 Schäkel, Gesamtgewicht: ca. 36 kg

## Slide 39: Hydraulik, Pneumatik
Hydraulik, Pneumatik
Druck (p) ist der Betrag einer Kraft auf eine Fläche. Gemessen wird Druck in Pascal [Pa].
Beispiel: FM, m = 90 kg, Schuhgröße 43 (0,05 m²)
p =
Druck =
p [Pa] =
Kraft
Fläche
F [N]
A [m²]
90 kg x 10 m/s²
0,05 m²
= 18.000 Pa
= 18 kPa
Notes: Druck p (engl. pressure) den Betrag einer auf eine Fläche A (engl. area) normal stehenden Kraft F (engl. force) je Flächeninhalt von A darstellt.
p = FG / A
p = 90 kg x 10 m/s² / 0,05 m²
p = 18.000 Pa
p = 18 kPa

## Slide 40: Hydraulik, Pneumatik
Druck auf die Fläche A1 kann innerhalb eines geschlossenen System mit einem Medium auf die Fläche A2 übertragen werden. Je nach Art des Mediums unterscheidet man:
Hydraulik – Medium Öl
Pneumatik – Medium Luft
Beide Arten basieren auf der Grundlage von Gleichgewichtszuständen innerhalb des System.
p = =
F1
A1
F2
A2
Notes: Hydraulik ist die Lehre vom Strömungsverhalten der Flüssigkeiten. In der Technik wird darunter die Verwendung von Flüssigkeit zur Signal-, Kraft- und Energieübertragung verstanden.
Pneumatik ist die Lehre von den Bewegungen und Gleichgewichtszuständen der Luft.

## Slide 41: Hydraulik, Pneumatik
A1 = 1 cm²
F1 = 100 N
A2 = 130 cm²
F2 = 13.000 N
F2
F1
A1
A2
p
Notes: Lösung:
P = A1/F1 = A2 / F2
F2 = 100 N / 1 cm² x 130 cm²
F2 = 13.000 N = 13 kN

## Slide 42
Ende