## Slide 1: Allgemeine Gerätekunde elektrische Betriebsmittel

## Slide 2
Ziel der Ausbildung ist die Befähigung
zur verletztenorientierten Rettung, zur richtigen Handhabung der Ausrüstung und
zur Bedienung der Geräte für technische Hilfeleistungen auch größeren Umfanges.
  Geräte für die Technische Hilfeleistung selbstständig und
  fachlich richtig einsetzen können.
Inhalte
  Elektrische Betriebsmittel
    Schutzarten
    Schutzklassen
    Spannungsversorgung
      Schutzmaßnahmen
Lernziel

## Slide 4
Notes: Bild (DGUV i-8677)

## Slide 5
Notes: Bild (DGUV i-8677)

## Slide 7: Schutzarten (Elektrotechnik)
Das Gehäuse eines Betriebsmittels umschließt die spannungsführenden Teile nur so gut, wie es seine Bauart zulässt.
Die Schutzart sagt aus, wie gut ein Gerät gegen Eingriffe und Einflüsse von außen geschützt ist.
Zur Kennzeichnung des Schutzes werden Kennbuchstaben / -ziffern (z.B. IP 44) oder Symbole verwendet.
  IP = International Protection (Internationale Schutzarten)
  Erste Kennziffer = Berührungsschutz / Fremdkörperschutz
    0…..6
  Zweite Kennziffer = Wasserschutz
    0…..8
  IP 44
    Schutz gegen Berührungen mit Werkzeug, Drähten o.ä. mit Ø > 1mm / Schutz gegen Fremdkörper Ø > 1mm
    Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen

## Slide 8: Schutzarten (Elektrotechnik)
Der Benutzer von elektrischen Betriebsmitteln muss auch beim Einsatz fehlerhafter Geräte vor zu hohen Berührungsspannungen geschützt werden.
  Werden alle elektrischen leitfähigen Gehäuseteile des Betriebsmittels mit einem Schutzleitersystem mit der festen Elektroinstallation (Stromerzeuger) verbunden, gehört das Gerät zur Schutzklasse I.
  Symbol Schutzklasse I
z.B.

## Slide 9: Schutzarten (Elektrotechnik)
Der Benutzer von elektrischen Betriebsmitteln muss auch beim Einsatz fehlerhafter Geräte vor zu hohen Berührungsspannungen geschützt werden.
  Betriebsmittel der Schutzklasse II haben innerhalb des Gehäuses eine verstärkte oder doppelte Isolierung.
  Symbol Schutzklasse II
z.B.

## Slide 10: Stromversorgung
Öffentliches Netz

## Slide 11: Stromversorgung
Öffentliches Netz (TN-Netz)
  ?
  ?
Auftreten eines Fehlers an
einem elektrischen
Betriebsmittel 
Mensch wird zu einem Teil
des Stromkreises!
!

## Slide 12
Vorrangig sind die Stromerzeuger
zu verwenden!
Sollte in Ausnahmefällen ein anderer
Speisepunkt erforderlich sein, darf der
Anschluss nur über einen Personen-
schutzschalter erfolgen!

## Slide 13: Stromversorgung
Sofern im Ausnahmefall eine vom öffentlichen Netz abhängige Spannungsquelle benutzt werden muss, darf der Anschluss nur über einen Personenschutzschalter mit einem Nennstrom von maximal 30 mA, allpoliger Abschaltung und Schutzleiterüberwachung erfolgen (vorzugsweise PRCD-S).
Das Gehäuse muss mind. die Schutzart IP 54 entsprechen und über eine druckwasserdichte Kupplung verfügen.
(FwDV 1)
Fremdnetz
Notes: PRCD = Portabel Residual Current Device
S = Safety
Fremdnutzung wann
Bei zeitkritischen Umständen, z.B. Stromerzeugerausfall bei einem VU
nicht für zeitunkritische Maßnahmen, z.B. Keller auspumpen

## Slide 14: Stromversorgung
Arten von Stromerzeuger
  Tragbare Stromerzeuger
    DIN 14685-1: 2011-10
    Leistung:
      5 kVA und 8 kVA
      (bis 13 kVA)
Festeingebauter Stromerzeuger
    mit Schaltschrank nach
    DIN 14686: 2010-05
Notes: DIN 14686 (2010-05) Feuerwehrwesen - Schaltschränke für fest eingebaute Stromerzeuger (Generatorsätze) < größer => 12 kVA für den Einsatz in Feuerwehrfahrzeugen
DIN 14687 (2007-02) Feuerwehrwesen - Fest eingebaute Stromerzeuger (Generatorsätze) kleiner 12 kVA für den Einsatz in Feuerwehrfahrzeugen

## Slide 15: Stromversorgung
Stromerzeuger (Schutztrennung)

## Slide 16
Stromerzeuger (Schutztrennung)
Auftreten eines Fehlers an
einem elektrischen
Betriebsmittel 
Mensch wird nicht zu einem
Teil des Stromkreises!
Schutztrennung!
Stromversorgung
Notes: 16

## Slide 17: Stromversorgung
Stromerzeuger (Potentialausgleich)
Gleichzeitiges Auftreten zweier Fehler
Kurzschluss innerhalb von 0,2 Sekunden!

## Slide 18: Stromversorgung
Stromerzeuger (Potentialausgleich)
Gleichzeitiges Auftreten zweier Fehler und einem unterbrochenen Potentialausgleichsleiter.
Lebensgefahr!!!
Notes: Nur geprüfte Geräte verwenden
Und Feuerwehreigene Geräte Verwenden.

## Slide 19: Stromversorgung
Bosch
Typ BSKH 5
DIN 14685/6280
Best.Nr 7790203051
Fab.-Nr.23441 FD847
Bauj. Gew. 102 Kg
3000 min
-1
50 Hz
Gen. 879722561
IP 44
Is.-Kl. F VDE 0530
3 ~ 400V 7,9 A
5,5 kVA 0,8 cos
1 ~ 230V 21,7A
5 kVA 0,8 cos
Made in Germany
()
()
Scheinleistung | x | Leistungsfaktor | = | Wirkleistung
S | x | cos φ | = | P
5 kVA | x | 0,8 | = | 4 kW
Leistung von Stromerzeugern
Scheinleistung
Wirkleistung

## Slide 20: Stromversorgung
Leitungsroller
Kabeltrommel
Notes: Leitungsroller und nicht Kabeltrommel

## Slide 21: Stromversorgung
Der Stecker des Verbrauchers ist vor dem Auslegen der elektrischen Leitung an die Kupplung der Verbindungsleitung des Leitungsrollers anzuschließen.
Die jeweiligen Blindkupplungen sind zum Schutz vor Verschmutzungen miteinander zu kuppeln.
Die elektrische Leitung wird vollständig von dem Leitungsroller abgerollt.
Reicht die Länge der elektrischen Leitung nicht aus, kann mit der Leitung eines zweiten Leitungsrollers verlängert werden. Eine weitere Verlängerung ist nicht zulässig.
Leitungsroller

## Slide 22: Stromversorgung
Je nach verwendeter Art des Leitungsrollers kann auch eine umgekehrte Verlegungsrichtung erforderlich sein
  DIN 14680
  DIN EN 61316
Leitungsroller
Notes: DIN 14 680 - Varianten
230 V
400 V
Ex-geschützt
DIN EN 61 316
230 V
400 V

## Slide 23: Stromversorgung
Anforderungen
DIN 14685-1: 2011-10
  …beim Auftreten eines zweiten Fehlers muss die Abschaltung der betroffenen elektrischen Zweige…erfolgen. … Im praktischen Einsatz darf somit die Gesamtlänge der anzuschließenden Leitungen die angegebene Maximallänge nicht überschreiten.
M a x i m a l l ä n g e ?
  Leitungslänge muss bei einem Leistungsquerschnitt von mindestes 2,5 mm2 auf 100 m begrenzt sein. Ein entsprechender Hinweis ist in die Bedienungsanleitung aufzunehmen. Der Stromerzeuger muss nach Abschnitt 6 d) gekennzeichnet sein.
  ANMERKUNG: Die generelle Begrenzung auf 100 m Gesamtlänge wurde im Interesse der sicheren Handhabung in der Einsatzpraxis gewählt.

## Slide 24: Stromversorgung
Anforderungen
DIN 14685-1: 2011-10
  … Der Stromerzeuger muss nach Abschnitt 6 d) gekennzeichnet sein.
Gesamtes Leitungsverteilungsnetz maximal 100 m bei min. 2,5 mm2
bei größeren Ausdehnungen
Betriebsanleitung beachten

## Slide 25: Stromversorgung
Anforderungen
DIN 14685-1: 2011-10
  … bei größeren Ausdehnungen Betriebsanleitung beachten.
    Werden an mehr als einer Steckdose Verlängerungsleitungen angeschlossen, halbieren sich die zulässigen Leitungslängen.
      Quelle: Betriebsanleitung Firma Eisemann
    Es ist sicherzustellen, dass der gesamte Schleifenwiderstand ≤1,5 Ω ist. Die Addition der beiden größten Längen, unter Berücksichtigung aller möglichen Kombinationen, darf die Gesamtlänge von 100 m nicht überschreiten.
    Quelle: Betriebsanleitung Firma Kirsch

## Slide 26: Stromversorgung
Anschlussvarianten
zulässig
zulässig

## Slide 27: Stromversorgung
Anschlussvarianten
nicht
zulässig
zulässig

## Slide 28: Stromversorgung
Anschlussvarianten
nicht
zulässig

## Slide 29: Stromversorgung
Anschlussvarianten
Zulässig ???
Notes: zulässig, wenn Elektrofachkraft es ausführt
Max. Entfernung zwischen den Verbrauchern beträgt 100 m
Abhängig von der Bedienungsanleitung des Stromerzeugers
Schleifenwiderstand > 1,5 Ohm

## Slide 30: Stromversorgung
Zulässig ???
Anschlussvarianten

## Slide 31: Stromversorgung
Merke:
Die Leitungslänge zwischen zwei Betriebsmittel darf 100 m nicht überschreiten.
Wird mehr als an einer Steckdose ein Leitungsroller angeschlossen, so muss die Einzellänge jeder Steckdose auf
50 m begrenzt werden.
Anschlussvarianten

## Slide 32: Stromversorgung
Betrieb in Ex-Bereichen ist verboten
Stromerzeuger niemals erden
Sichtprüfung von Stromerzeuger / Betriebsmittel
Potentialausgleichsystem kontrollieren
Prüffristen nach DGUV Information 203-049
  Sichtprüfung
  Schutzleiterprüfung
  Isolations- und Widerstandsmessung
  Funktionsprüfung
Sicherheitsbestimmungen
Notes: Stromerzeuger niemals erden
Strom fließt sonst über Boden und bildet so seinen Stromkreis
Gefahr von Stromschlag
Bei abstellen von Geräte im Gras o. ä. ist der Widerstand gegenüber dem Leitungswiderstand zu groß, so das der Strom nicht über den Boden fließt
Sichtprüfung
Potentialausgleichssystem kontrollieren
Vor jedem Einsatz / Übung
Nach jedem Einsatz
Prüffristen
Sichtprüfung, Schutzleiterprüfung und Isolations- und Widerstandsmessung jährlich durch FTZ oder Gerätewart eigenständig
Funktionsprüfung im Übungsbetrieb
Für einen tragbaren Stromerzeuger (DIN 14685) ist/sind nachfolgende Prüfung/en durchzuführen:
(x) allgemeine Sichtprüfung
(x) Prüfen des Potentialausgleichsleitungssystems auf Unterbrechungen mittels Prüfeinrichtung
Bei Stromerzeugern der Feuerwehr (DIN 14685)
(x) entfällt die Erdung.
(x) dürfen max. 100 m Leitung hintereinander geschaltet werden.

## Slide 33: Sichern von Einsatzstellen mit Beleuchtungsgeräten
Hinweise zur Sicherheit
dürfen nicht in Bereichen mit explosionsfähiger Atmosphäre eingesetzt werden
Stecker und Kupplung, nur dann druckwasserdicht miteinander verbunden, wenn sie arretiert sind
Flutlichtstrahler nicht anspritzen
Flutlichtstrahler nicht werfen
Erschütterungen vermeiden
Flutlichtstrahler

## Slide 34: Sichern von Einsatzstellen mit Beleuchtungsgeräten
Sonstige
Quelle: feuerwehren-geisenheim.de
Notes: Lichtballon
- Airstar (Erfinder, weltweit führender Anbieter von Lichtballonsystemen) - Sirocco
- Powermoon – Xenon, Quadro, Twinlight, Profi 1, Start, Picolo
- Gifas – ApolloLight