## Slide 1
So sieht das aus…
Einsatzbeispiel: Braunschweig

## Slide 2: Lernziel:
Sie müssen:
Die Besonderheiten von Technische-Hilfeleistungs-Einsätzen bei Hoch- und Tiefbauunfällen wiedergeben, sowie die Einsatzmittel und –maßnahmen erklären können.

## Slide 3
Inhalt:
Gefahren
Einsatzmaßnahmen
Einsatzmittel

## Slide 4
Einsatzbeispiel:

## Slide 5
Erkundung:
Anzahl und Lage der Verschütteten bzw. eingeschlossenen Personen
Welche bedrohlichen Zustände bestehen durch Wasser, Gas, Strom, Luftnot, Pressung, Verblutung, Kälte, Wärme,
Gefahr des Nachrutschens
vergangene Zeitspanne
Vier Phasen der Erkundung

## Slide 6
Gefahren

## Slide 7: Gefahren:

## Slide 8
Verletzungen durch Trümmer
Verschüttung
Einklemmen
Einschluss in Hohlräumen
Sauerstoffmangel
Behinderung der Atmung durch Lasten
Ausströmen von Gas
Verbrennen durch sich ausbreitende Flammen
Ertrinken durch sich ansammelndes Wasser
(Wasserrohrbrüche, Löschwasser,...)
Stromschlag durch zerrissene Elektrizitätsleitungen
Gefahren:

## Slide 9
Tiefbauunfall
Gefahren:

## Slide 10
Gefahren:

## Slide 11: Gefahren:
durch Atemgifte:
Brandrauch
Erdgas
Flüssiggas
Staub
…

## Slide 12: Gefahren:
durch Angstreaktion:
Sprung in die Tiefe
Retten von nahestehenden Personen
…

## Slide 13: Gefahren:
durch Ausbreitung:
Feuer
Löschwasser
Regen
gebrochene Wasserversorgungsleitung
Erschütterungen
Folgeeinsturz
…

## Slide 14: Gefahren:
durch Atomare Strahlung:
Beschädigung der Abschirmung
…

## Slide 15: Gefahren:
durch Chemische Stoffe:
Beschädigung von Gebinden
…

## Slide 16: Gefahren:
durch Erkrankung / Verletzung:
starke Blutungen
Einschränkung der Atmung
Schock
Polytrauma
…

## Slide 17: Gefahren:
durch Explosion:
Erdgas
Flüssiggas
brennbare Flüssigkeiten
Staub
…

## Slide 18
Explosion einer Propangasflasche – Celle 26. April 1999
Gefahren:

## Slide 19
Gasexplosionen
Gefahren:

## Slide 20: Gefahren:
durch Elektrizität:
Spannungstrichter
  überirdische Spannungsversorgung
  unterirdische Spannungsversorgung
  Photovoltaik-Anlagen
…

## Slide 21: Gefahren:
durch Einsturz:
Überlastung von Bauteilen
  Naturereignisse
  Löschwasser
  zu hohe Verkehrslasten
  falsche Dimensionierung
…

## Slide 22
Hörbar:
Knistern, Rieseln von Mörtel
Knacken von Holz
Mahlen, Reiben
Sichtbar:
Überhängen von Mauern
Ausbauchungen
Durchbiegungen von Decken
Risse im Mauerwerk
Abfallender Putz
Gefahren:
Erkennen von Einsturzgefahren

## Slide 23
Gefahren:

## Slide 24
Aushebung von Baugruben
Absenkung des Grundwasserspiegels
Unterspülungen
Anprall von Fahrzeugen
Brandschutt- oder Löschwassergewicht
Terroranschläge
quellfähiges Lagergut
Baumängel
Explosion
Naturereignisse
Erdbeben
Wärmeeinwirkungen
Schneelasten
Kriegsereignisse
Einsturzursachen im Hochbau
Gefahren:

## Slide 25
Gefahren:
falsche Einschätzung des Baugrundes
zu hohe Lasten am Grubenrand
Witterungseinflüsse
Absenken des Grundwasserspiegels
Ausspülung durch Wassereinbruch
fehlerhafter Verbau
Absturz von Baumaschinen
Einsturzursachen im Tiefbau

## Slide 26
Überlastung von Bauteilen
Schwächung von Bauteilen
Bewegungen im Baugrund
Untergrabung bzw. -spülung von Fundamenten
fehlerhafte Statik
Baufehler
Wasser-Druck
Erd-Druck
Windkräfte in Form von:
Druck
Sog
Nutzlasten
Gewicht der Bauteile
Gefahren:

## Slide 27: Gefahren:

## Slide 28: Gefahren:
Überlastung durch PV-Anlage + Schneelast

## Slide 29: Gefahren:
Sogar ohne Schneelast möglich!!!

## Slide 30: Gefahren:
Erdbeben

## Slide 31: Gefahren:
Hochbauunfälle I

## Slide 32: Gefahren:
Hochbauunfälle II

## Slide 33
Unterspülung
Gefahren:

## Slide 34
Busunglück in München 20.09.1994
Gefahren:

## Slide 35
Absturz von Baumaschinen
Gefahren:

## Slide 36
Gefahren:
Absturz von Baumaschinen

## Slide 37
Bad Reichenhall
02.01.2006
Gefahren:

## Slide 38
Anprall von Fahrzeugen
Gefahren:

## Slide 39
Gefahren:
Anprall von Fahrzeugen

## Slide 40
Überlastung durch Brandschutt?
Gefahren:
Anprall von Fahrzeugen

## Slide 41
Einsatzmaßnahmen

## Slide 42
Grundsatz:
  Erst die man sieht
  dann die man hört
  dann die man vermutet
nur soviel Einsatzkräfte im Gefahrenbereich
wie unbedingt erforderlich
häufige Ablösung der Einsatzkräfte
Einsatzmaßnahmen:

## Slide 43
unnötigen Aufenthalt im Gefahrenbereich vermeiden!
Im Trümmerschatten nur unter Aufsicht von
Sicherungsposten arbeiten!
Bauteile nur zur Absicherung v. Rettungsmaßnahmen sichern/ abstützen!
Halten, Absturzsicherung und Höhenrettung wo erforderlich!
Einsatzstellen ausreichend ausleuchten!
Auf sicheren Rückzugsweg achten!

## Slide 44
nie überhastet vorgehen
diszipliniert handeln
Weisungen beachten
keine unnötigen Risiken eingehen
Einsatzmaßnahmen:

## Slide 45
solange nach Verschütteten suchen,
bis zweifelsfrei feststeht, dass niemand mehr
unter den Trümmern liegt
in unmittelbarer Nähe von Verunglückten
nur mit Handgeräten arbeiten
gerettete in ärztliche Behandlung
Personalien und Verbleib schriftlich festhalten
Einsatzmaßnahmen:

## Slide 46
Einsatzmaßnahmen:
Vermeidung von Erschütterungen!
  möglichst von Hand arbeiten!
sehr vorsichtiger Einsatz von Rettungsgeräten!
  Risiken: Große Kräfte, große Lasten!
    plötzliche Lageänderungen / Verschiebungen von Trümmerteilen einkalkulieren!
    erhöhtes Unfallrisiko beachten!
  Daher:
    nicht mit mehreren Rettungsgeräten gleichzeitig an einem Trümmerteil arbeiten bzw.
    genaue Abstimmung der Maßnahme durch zuständige Führungskräfte und entsprechende Weisungen beachten!
    Rückzug nicht benötigter Einsatzkräfte aus dem Gefahren- bereich (Warnung von Kameraden!)
    Trümmerteile z.B. gegen Wegrutschen sichern, soweit möglich!
  Allgemein:
    erst denken, dann handeln!
    keine „Eigendynamik“, handeln nur nach Auftrag!

## Slide 47
Einsatzstelle sichern
Grabenrand entlasten
Grabenrand sichern
Medizinische Erstversorgung ermöglichen!
Verschütteten vorsichtig frei graben/ befreien! (Hände, Klappspaten einsetzen!)
Sicherungsmaßnahmen parallel zum Freigraben (Gleitschalung/Verbausysteme)!
?
?
?
Einsatzmaßnahmen:

## Slide 48: Einsatzmaßnahmen:

## Slide 49: Einsatzmaßnahmen:
1. Sichern:
nicht zu nah an die Einsatzstelle heranfahren
weiträumig absperren
(Erschütterungen, Lkw, Schienenfahrzeuge)
Schadenobjekt vollständig räumen lassen
Abstützen, Aussteifen und Beleuchtung der Rettungswege
zusätzliche Belastungen vermeiden (Eigengewicht von Helfern und Maschinen)
…

## Slide 50: Einsatzmaßnahmen:
1. Sichern:
Strom-, Gas- und Wasserversorgung zum Objekt unterbrechen lassen
Brandbekämpfung vorbereiten lassen
Sicherung von absturzgefährdeten Helfern
Bauaufsicht zur Beurteilung der Standsicherheit.
…

## Slide 51: Einsatzmaßnahmen:
2. Zugang schaffen:
Böschungsneigung je nach Bodenart
…

## Slide 52
Einsatzmaßnahmen:

## Slide 53
Einsatzmaßnahmen:

## Slide 54
Einsatzmaßnahmen:

## Slide 55: Einsatzmaßnahmen:
2. Zugang schaffen:
Böschungsneigung je nach Bodenart
Gewichtsabschätzung
…

## Slide 56
1 m³ Kies ?
1 m³ Mutterboden ?
1 m³ Beton
1 m² Stahlbetondecke ?
1 m² Mauerwerk ?
ca. 1,5 t/m³
ca. 2,0 – 2,6 t/m³
ca. 1,8 t/m³
ca. 350 – 500 kg/m²
ca. 500 kg/m²
Einsatzmaßnahmen:
Gewichtsabschätzung

## Slide 57: Einsatzmaßnahmen:
3. Lebensrettende Sofortmaßnahmen:
…

## Slide 58: Einsatzmaßnahmen:
4. Befreien:
…

## Slide 59: Einsatzmaßnahmen:
5. Übergabe an den Rettungsdienst:
…

## Slide 60
Einsatzmittel

## Slide 61
Schwelljoch
Einsatzmittel:

## Slide 62
?
gleichmäßige Last- aufnahme (Kantholz)
+ Unterfütterung
Lastverteilung durch mehrere Stützen
Richtige Spannung der Stützen durch Verkeilen
Sicherung der Knoten- punkte durch Laschen oder Bauklammern
Ausreichende Bemessung (richtige Querschnitte, ausreichende Anzahl der Stützen)
Einsatzmittel:

## Slide 63
Einsatzmittel:

## Slide 64
Schrägabstützung
Einsatzmittel:

## Slide 65
Verschwertung
Streben
Knagge
Bauklammer
Streichbalken
Schwelle
Einsatzmittel:

## Slide 66
Schwelle
Knagge
Bauklammer
Keil
Einsatzmittel:
Strebe

## Slide 67
Tragkrafttabellen
Einsatzmittel:

## Slide 68
Beispiele für Tragfähigkeiten von Stahlrohrstützen
Tragfähigkeit von Mauerwerk
Einsatzmittel:

## Slide 69
Personenortungssystem
Einsatzmittel:

## Slide 70
Schaufeln
Einsatzmittel:
Sandschaufel
Stechschaufel

## Slide 71
Karlsruher Ringe
Einsatzmittel:

## Slide 72
Einsatzmittel:
Karlsruher Ringe

## Slide 73
Einsatzmittel:
Karlsruher Ringe

## Slide 74
Einsatzmittel:
Düsseldorfer-Verbau-System / Böhmer-Großhanten

## Slide 75
Einsatzmittel:

## Slide 76
Einsatzmittel:

## Slide 77
Einsatzmittel:
Baugrubenverbau

## Slide 78
Baugrubenverbau
Einsatzmittel:

## Slide 79
Baugrubenverbau
Einsatzmittel:

## Slide 80
Einsatzmittel:

## Slide 81
Senkrechtabstützungen
Einsatzmittel:

## Slide 82
Senkrechtabstützungen
Einsatzmittel:

## Slide 83
Senkrechtabstützungen
Einsatzmittel:

## Slide 84
Haben Sie
noch Fragen?